Закрытое Акционерное Общество

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектный институт

градостроительного проектирования»

ЗАО «Петербургский НИПИГрад»

Генеральный директор

_______________ В.Ф. Назаров									“____” ______________ 2010 г.

предложения о внесении в генеральный план муниципального образования Аннинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области применительно к населенному пункту Новоселье (далее Генеральный план) изменений, относящихся к другим частям территорий поселения и касающихся уточнения функциональных зон и зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения в установленных границах населенного пункта поселок Новоселье

Том 2

материалы по обоснованию

Санкт-Петербург

2010

Предложения о внесении в генеральный план муниципального образования Аннинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области применительно к населенному пункту Новоселье (далее Генеральный план) изменений, относящихся к другим частям территорий поселения и касающихся уточнения

функциональных зон и зон планируемого размещения объектов капитального

строительства местного значения в установленных границах населенного пункта

поселок Новоселье, выполнены ЗАО «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектный институт градостроительного проектирования» (Петербургский НИПИГрад).

Коллектив разработчиков ЗАО «Петербургский НИПИГрад»:

Руководители работы:

Генеральный директор, народный архитектор России,

действительный член РААСН						Назаров В.Ф.

ГАП, директор АПМ-3, к.а.							Изварин Е.И.

Исполнители:

Главный специалист по транспорту					Жуковский А.П.

Архитекторы:								Кобякова И.Ю.

Титорова Л.А.

Ливеровская Д.А.

Инженеры									Мартиров Б.В.

Сидельников А.А.

Градостроительная документация «Предложений о внесении в генеральный план муниципального образования Аннинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области применительно к населенному пункту Новоселье (далее Генеральный план)  изменений, относящихся к другим частям территорий поселения и касающихся уточнения функциональных зон и зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения в установленных границах населенного пункта поселок Новоселье» состоит из Пояснительных записок (тома 1, 2, 3), графических материалов и Приложений (том 4).

Текстовые материалы:

Предложения о внесении в генеральный план муниципального образования Аннинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области применительно к населенному пункту Новоселье (далее Генеральный план) изменений, относящихся к другим частям территорий поселения и касающихся уточнения функциональных зон и зон планируемого размещения объектов капитального

строительства местного значения в установленных границах населенного пункта

поселок Новоселье:

Том 1. Положения о территориальном планировании.

Том 2. Материалы по обоснованию.

Том 3. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Том 4. Приложения. Перечень документов.

Графические материалы:

- Ситуационный план, М 1:25000

- Карта (схема) современного использования территории Муниципального образования «Аннинское сельское поселение», М 1:10000

- Карта (схема) ограничений, М 1:10000

- Карта (схема) планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон населенных пунктов Рюмки, Большие Томики, Аннино, Пески, М 1:5000

- Карта (схема) планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон населенных пунктов Алакюля, Рапполово, Тиммолово, Кемпелево, Капорское, М 1:5000

- Карта (схема) планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон населенного пункта Иннолово, М 1:5000

- Карта (схема) планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон населенных пунктов Кемяряйзи, Пигелево, Куттузи, М 1:5000

- Карта (схема) планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон населенных пунктов Новоселье и Лесопитомник, М 1:5000

- Карта (схема) зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения – объектов инженерной инфраструктуры (водоснабжение и водоотведение), М 1:10000

- Карта (схема) зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения – объектов инженерной инфраструктуры (электро-, тепло- и газоснабжение), М 1:10000

- Карта (схема) зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения – объектов инженерной инфраструктуры (инженерная подготовка территории), М 1:10000

- Карта (схема) зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения – объектов транспортной инфраструктуры, М 1:10000

- Карта (схема) зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения – объектов транспортной инфраструктуры в части территории Аннинского сельского поселения, включая населенные пункты Алакюля, Рапполово, Тиммолово, Кемпелево, Капорское, М 1:5000

- Карта (схема) зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения – объектов транспортной инфраструктуры в части территории Аннинского сельского поселения, включая населенные пункты Рюмки, Большие Томики, Аннино, Пески, М 1:5000

- Карта (схема) зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения – объектов транспортной инфраструктуры в части территории Аннинского сельского поселения, включая населенный пункт Иннолово, М 1:5000

- Карта (схема) зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения – объектов транспортной инфраструктуры в части территории Аннинского сельского поселения, включая населенные пункты Кемяряйзи, Пигелево, Куттузи, М 1:5000

- Карта (схема) зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения – объектов транспортной инфраструктуры в части территории Аннинского сельского поселения, включая населенные пункты Новоселье и Лесопитомник, М 1:5000

- Карта (схема) зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения – объектов социального и культурно-бытового обслуживания,

М 1:10000

- Карта (схема) планируемых границ земель различных категорий и функциональных зон, М 1:10000

- Карта (схема) планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке, М 1:10000

- Схема поперечных профилей улиц, М 1;200Содержание

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………….5

I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ АННИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯЮ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ…………………………………………………………………………..…………6

Природные особенности территории....................................................................................6

Климатическая характеристика территории….....................................................................6

Гидрология……………………………………………………………………………………8

Геологическое строение…………......................................................................................…8

Гидрогеологические условия…..............................................................................................9

II. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ………………………………………….11

Оценка инженерно-геологических условий территории…................................................11

Оценка экологического состояния территории…...............................................................13

Планировочные ограничения градостроительного развития территории………………14

III. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ………………………………....…18

IV. Социально-экономическое развитие территории………………..21

Демографическая структура населения……………………………………………………21

Трудовые ресурсы и занятость населения…………………………………………………23

V. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА…………...…25

Основные положения организации пространственной среды…………………………...25

Функционально-планировочная организация поселения………………………………...25

Архитектурно-планировочная организация……………………………………………….27

Жилая застройка……………………………………………………………………………..28

Система культурно-бытового обслуживания…………………………………………...…29

VI. ТРАНСПОРтНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА……………………………………………..32

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА……………………………………………….35

VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ………………………………………...58

IX. Инженерная подготовка ТЕРРИТОРИИ……………………………………63

X. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ……………………………………………………………67

XI. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ………………………………………………..…68

Оценка экологической обстановки………………………………………………………...68

Озеленение территории……………………………………………………………………..73

Проблемы природопользования и охраны окружающей среды. Мероприятия по охране окружающей среды……………………………………………………………………….…74

Хii. ТЕРРИТОРИИ, ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ РАЗРАБОТКЕ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ………………….…75

XIii. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ………….....…76

# ВВЕДЕНИЕ

«Предложения о внесении в генеральный план муниципального образования Аннинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области применительно к населенному пункту Новоселье (далее Генеральный план)  изменений, относящихся к другим частям территорий поселения и касающихся уточнения функциональных зон и зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения в установленных границах населенного пункта поселок Новоселье» (далее – Предложения) выполнены в соответствии с Постановлением местной администрации МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области № 128 от 19.08.2010 г. О внесении изменений в постановление местной администрации МО Аннинское сельское поселение от 23.06.2009 г. № 118 «О подготовке проекта генерального плана муниципального образования Аннинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области», договором № 25/09 от 06.10.2009 г., заключенным между институтом ЗАО «Петербургский НИПИГрад» и ООО «Петрострой», Заданием на проектирование, Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ, федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Предложения являются документом территориального планирования и определяют назначение территорий поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В составе Предложений разработаны предложения по градостроительному освоению новых территорий, расположенных в МО Аннинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области с учетом его выгодного географического положения, примыкающего к  трассе южного полукольца КАД, а также к лесопарковой зоне

Основные положения функционального и планировочного развития Аннинского сельского поселения опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Ломоносовского района:

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зоны, примыкающей к южному полукольцу КАД;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

I Природные и климатические особенности территории

## Природные особенности территории

Рассматриваемая территория находится в восточной части Ломоносовского района Ленинградской области в 5 км от южного берега Финского залива, примыкает с восточной и северо-восточной сторон к городской черте Санкт-Петербурга. Территория характеризуется антропогенным ландшафтом и представляет собой деградированные сельскохозяйственные угодья.

На территории поселения расположены лесные массивы лесопарковой зоны (Глуховский парк-лесхоз). Благоприятное воздействие зеленых насаждений сказывается на качестве среды проживания, улучшая санитарно-гигиенические условия и повышая эстетическую и рекреационную ценность территории.

Восточная часть территории поселения оказывается в зоне влияния урбанизированных территорий, промышленных предприятий, транспортных коммуникаций.

С северо-восточной стороны от территории поселения, за Волхонским шоссе находятся юго-западные очистные сооружения (ЮЗОС) - комплекс очистных сооружений, предназначенных для очистки сточных вод, поступающих в Финский залив.

Около 20 га восточной части территории поселения находится в санитарно-защиной зоне влияния мусороперерабатывающего завода, расположенного на Волхонском шоссе.

Юго-восточная часть территории проектирования граничит с садоводством.

В 2 км восточнее территории поселения проходит железнодорожная ветка Балтийского направления, в 600 м севернее – Волхонское шоссе. В северной части территории проходит трасса КАД.

## Климатическая характеристика территории

Расположение поселения в восточной части Ломоносовского района определяет мягкий по сравнению с северными и восточными районами Ленинградской области климат, переходный от континентального к морскому, характеризующийся умеренно теплым влажным летом и умеренно холодной зимой. Орографические особенности площадки и прилегающих территорий способствуют оптимальной аэрации, что благоприятно сказывается на качестве среды проживания.

Зима умеренно холодная и длится обычно с середины декабря до конца второй декады марта. Средняя месячная температура зимой от -3,9 °С в декабре понижается к февралю до -7,9°С. Скорость ветра зимой составляет 3-4 м/с. В среднем преобладающим направлением ветра в зимние месяцы являются северные и северо-восточные. Зимой увеличивается повторяемость циклонов, что сопровождается, преимущественно в январе и феврале преобладанием пасмурной погоды, со значительным выпадением твердых осадков. При прохождении антициклонов наблюдается уменьшение количества облачности и понижение температуры воздуха.

Весна затяжная, наступает в начале апреля, заканчивается в последнюю декаду мая. В конце марта происходит устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов.

Лето умеренно теплое и длится обычно от начала июня до конца первой декады сентября. Средняя месячная температура летом от 14,8°С в июне повышается к июлю до 17,8°С. Скорость ветра летом наименьшая в году. Осадков летом выпадает больше, чем в другие сезоны-214 мм.

Осень наступает около середины сентября с началом заморозков на почве и общим ухудшением погоды: понижением температуры и повышением влажности, увеличением количества облачности. Продолжительность осадков в октябре и ноябре по сравнению с летом увеличивается в два-три раза. Средняя за месяц температура воздуха от 10,8°С в сентябре к ноябрю понижается до 0,5°С. В конце второй декады сентября происходит устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 10,0°С, в середине ноября через 0°С.

Общие сведения о климатических условиях представлены в таблице I.1.

Таблица I.1

##### Климатические характеристики территории

| Наименование характеристик | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Температурный режим: |  |  |
| Средняя годовая температура воздуха | °С | 4.4 |
| Средняя температура января | °С | -7,7 |
| Средняя температура июля | °С | 17,8 |
| Абсолютный минимум | °С | -35,9 |
| Абсолютный максимум | °С | 34.6 |
| Продолжительность отопительного периода | сутки | 220 |
| Средняя температура отопительного периода | °С | -1,8 |
| Относительная влажность (среднегодовая) | % | 80 |
| Среднегодовая сумма осадков | мм | 634 |
| Число дней со снежным покровом | дни | 140 |
| Средняя высота снежного покрова | см | 17 |
| Температура почвы, средняя за год | °С | 4,0 |
| Глубина промерзания почвы, средняя | см | 52 |
| Ветровой режим: |  |  |
| Среднегодовая скорость ветра | м/сек | 2.2 |
| Преобладающие направления ветра | румбы | западные, южные, юго-западные |
| Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% | м/сек | 7 |
| Повторяемость скоростей ветра 0-1 м/сек и приземной инверсии с нижней границей 0.01-0,05 км | % | 17 |

Климатические показатели для поселения по данным, предоставленным ГУ «Санкт-Петербургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями»:

1. Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А			160

2. Коэффициент рельефа местности							1

3. Средняя максимальная температура воздуха (С0)

наиболее жаркого месяца (июля)							21,4

4. Средняя температура воздуха (С0) наиболее холодного месяца (января)	- 8,6

5. Повторяемость направлений ветров и штилей за год, %

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 6 | 7 | 10 | 16 | 25 | 18 | 9 | 6 |

По строительно-климатическому районированию рассматриваемая территория относится к подрайону II-В.

В целом территория характеризуется благоприятными климатическими условиями, в связи с чем, ограничений для планировочных решений не предусматривается.

## Гидрология

На территории поселения протекают Каргинский ручей и река Кикенка, а в непосредственной близости от западной границы – река Стрелка. Река Кикенка берет свое начало на Ижорской возвышенности от группы родников в окрестностях села Кипень и впадает в Финский залив в районе г. Стрельны, являясь частью гидрологической системы Государственного комплекса «Дворец конгрессов». Водосбор граничит на западе с бассейном р. Стрелки. Река Кикенка относится к равнинным рекам со смешанным питанием с преобладанием снегового питания. Русло реки извилистое, его преобладающая ширина от 1 до 8 м, глубина не превышает 8 м.

Длина реки 16 км, общая площадь водосбора 68,0 км2. В р. Кикенку впадает 92 притока, общей протяженностью 117 км. Естественное русло реки извилистое, разбивается на ряд плесов. Ширина его по урезу воды в межень 3-8 м, русло заросло водной растительностью, берега крутые, заросли кустарником, глубина в межень 0,2-0,5 м. Дно песчаное, гравелистое. В верхнем течении долина слабо выражена, имеет выхода ключевых вод, пробивающихся из известняков Силурийского плато. В среднем течении долина реки расширяется до 50-100 м, имеет высоту склонов 6-7 м. Ниже н. п. Новоселье до пересечения рекой Волхонского шоссе русло канализовано. На участке около 2 км русло представляет собой канал трапецеидальной формы. Ширина его по верху 19-14 м., по дну – до 6 м, по урезу воды – 4-5 м.

На остальном протяжении река имеет естественное извилистое русло  шириной по бровкам до 7 м, по уровню воды – 5 м, глубина вреза до 2,5 м. Склоны заросли кустарником.

У Волхонского шоссе русло р. Кикенки перегорожено земляной плотиной. Водохранилище суточного регулирования размерами 30 х 100 м. В настоящее время водохранилище спущено, регулирование стока не происходит.

В низовье водосбор представляет собой равнину, в нижнем течении русло канализовано, ширина его 12-15 м, глубина в межень 0,3-0,8 м, скорость течения 0,2-0,3 м/сек.

Река Кикенка относится к малым водотокам восточно-европейского типа. Весенний прогрев воды начинается сравнительно рано, что определяет видовое разнообразие и пестроту количественного распределения гидробионтов водотока. Характерным является весьма слабая минерализация речных вод, не превышающая обычно 100 мг/л.
Питание реки осуществляется водами карстового Силурийского плато.

По рыбохозяйственному значению река Кикенка относится к водоемам II категории.

Гидрографическая сеть бассейна представлена в основном мелиоративными каналами и небольшими ручьями. На территории бассейна наблюдаются такие карстовые образования как воронки.

Бассейн р. Кикенка относится к интенсивно освоенным водосборам. Расположение водотока вблизи города определили интенсивное использование как земельных, так и водных ресурсов в бассейне реки.

## Геологическое строение

Территория проектирования представляет собой участок слабоволнистой водно ледниковой равнины с абсолютными отметками поверхности рельефа в интервале 17-23 м с общим уклоном поверхности в северном направлении. Также в северном направлении протекают река Кикенка и Каргинский ручей, в которые осуществляется разгрузка сети дренажных канав, развитой на рассматриваемой территории.

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие:

- современные биогенные (bQ1V) отложения - почвенный слой мощностью до 0,6 м, на заболоченных участках торф мощностью предположительно около 1м;

- современные техногенные (tQ1V)отложения, представлены насыпным грунтом мощностью 1.5-2м, которые распространены на застроенных участках и в полосах автодорог;

- верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения, сложенные преимущественно суглинками тугопластичной, реже текучепластичной, мягкопластичной и полутвердой консистенции. В кровле и толще озерно-ледниковых суглинков распространены линзы и прослои песков различной крупности, в отдельных случаях – гравийных грунтов мощностью преимущественно 0,3-1.5 м. Общая мощность озерно-ледниковых отложений доходит до 6м, на отдельных участках могут отсутствовать;

Нижнекембрийские C1 отложения, сложены глинами полутвердой и твердой консистенции, с прослоями песчаника, в пределах глубины изучения разреза, возможно, дислоцированные, Кровля кембрийских глин залегает на глубине от 5,5 до 11 и более метров.

## Гидрогеологические условия

На рассматриваемой территории подземные воды приурочены преимущественно к четвертичным отложениям.

Болотный современный водоносный горизонт (bH). Горизонт развит на редких ограниченных участках и приурочен к торфам различной степени разложения. Мощность торфяников 1-2 м. Горизонт содержит грунтовые воды на небольшой глубине порядка 0,2-0,5 м. В период весеннего снеготаяния уровень может устанавливаться выше поверхности земли. Водообильность торфа слабая. Болотные воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,1-0,2 г/дм3 с большим содержанием органики.

Ледниково-озерный осташковский водоносный горизонт (lg lll os). Водоносный горизонт приурочен к осташковским отложениям, куда входят и осадки Балтийского ледникового озера. Горизонт распространен преимущественно на Предглинтовой низменности. Он сложен мелкозернистыми и разнозернистыми песками мощностью 2-3 м, редко до 6-8 м, залегающими на валунных суглинках. Горизонт содержит безнапорные воды. Глубина залегания уровня 0,2-2,0 м.

Режимные наблюдения за колебаниями уровня на территории отсутствуют. Учитывая общую закономерность изменения годового цикла уровня грунтовых вод в условиях слабой дренированности территории можно ожидать максимальных уровней в апреле и ноябре, минимальных – в марте.

Водообильность песков небольшая. Дебит составляет сотые и тысячные доли л/с. По химическому составу воды гидрокарбонатные с минерализацией 0,1-0,3 г/дм3.

Ледниково-озерный осташковский водоупорный горизонт (lg lll os). Горизонт не имеет широкого распространения. Он сложен суглинками, реже ленточными глинами, мощностью 0,5-5,0 м. Подстилающими породами являются валунные суглинки осташковской морены. Являясь практически водоупорными, глинистые породы могут содержать некоторое количество воды, приуроченной к тонким прослойкам песков, развитых неравномерно. В основном это относится к ленточным глинам. Дебит скважин составляет тысячные доли л/с. Несмотря на очень слабую водоносность, при проведении земляных работ воды могут ухудшать устойчивость стенок котлована.

Ледниковый (моренный) осташковский относительно водоупорный горизонт (g lll os). Осташковские ледниковые отложения имеют на территории повсеместное распространение, залегая на породах дочетвертичных образований. На значительных площадях моренные отложения имеют поверхностное залегание. На остальной территории перекрыты ледниково-озерными отложениями. Морена сложена суглинками, редко супесями, с включением гравия, гальки и валунов, общей мощностью до 10-12 м.

Водоносность морены связана с линзами песков, локально развитых в толще суглинков. Мощность линз небольшая от нескольких см до 0,5 м. При вскрытии песчанных линз вода устанавливается на глубине 0,5-2,0 м. Песчанные линзы вскрываются редко, поэтому скважины, пройденные по моренным суглинкам, обычно остаются безводными.

Водообильность морены низкая. Дебит скважин составляет тысячные доли л/с. Вода имеет гидрокарбонатный кальциевый состав и минерализацию 0,3-0,5 г/дм3.

Из вышесказанного следует, что четвертичные отложения характеризуются слабой водоносностью и не являются перспективными для организации централизованного водоснабжения. Воды могут быть использованы с помощью колодцев только для мелких индивидуальных хозяйств.

Таким образом, грунтовые воды имеют практически повсеместное распространение, приурочены к озерно-ледниковым пескам и гравийным грунтам, на участках распространения – к насыпным грунтам и торфу. Зафиксированные уровни глубины грунтовых вод залегают на глубине около 1,5 м, максимальный прогнозный уровень расположен вблизи поверхности рельефа.

# II Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных решений генерального плана, разработки предложений по функциональному зонированию территории. Основной задачей комплексной оценки территории является выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных зон, обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения.

## Оценка инженерно-геологических условий территории

Оценка инженерно-геологических условий осуществлена на основе заключения о геологическом строении, гидрогеологических и инженерно-геологических условиях района в границах Аннинского сельского поселения, выполненной специалистами «СевЗапгеология». Ниже приводится краткая инженерно-геологическая характеристика пород для оценки общих условий наземного строительства.

Болотные отложения (bH) развиты в пределах территории на небольшом участке. Торфяники, мощностью 1-2 м залегают на ледниково-озерных суглинках и глинах и ледниковых валунных суглинках. Торфы являются грунтами особого состава и состояния и характеризуются специфическими свойствами. Они имеют высокую влажность, малую плотность, большую влагоемкость и весьма значительную и неравномерную деформируемость. Эти особенности определяют их как грунты слабые, неблагоприятные для строительства на них сооружений. В связи с достаточно малой их мощностью (до 2-х м) рекомендуется выторфовка перед строительством.

Ледниково-озерные отложения (lg lll os) представлены двумя разновидностями пород: несвязными песчаными и связными глинистыми.

Песчаные отложения сложены преимущественно мелкими и пылеватыми песками мощностью 2-3 м, реже 6-8 м. Подстилающими породами служат валунные суглинки осташковской морены, реже ледниково-озерные суглинки и глины. Физические свой ства песков изучены слабо. Пески относятся к среднеплотным и плотным. По лабораторным данным угол естественного откоса песков изменяется от 300 до 440 в сухом состоянии, заметно снижаясь под водой до 220-350. Пески могут служить основанием для зданий. При небольшой мощности песков несущим слоем будут валунные суглинки.

Отложения, представленные суглинками и глинами, развиты на отдельных участках в пределах Предглинтовой низменности. Мощность их колеблется от 0,5 до 5 м. Подстилающими породами являются валунные суглинки.

Показатель консистенции характеризует суглинки как твердые, полутвердые, реже тугопластичные, согласно показателю плотности они среднеуплотненные. По результатам компрессионных испытаний суглинки относятся к среднесжимаемым, с низкими значениями модуля деформации, что характеризует их как недостаточно надежное естественное основание.

Помимо суглинков в разрезе ледниково-озерных отложений локально встречаются ленточные глины, отличительной особенностью которых является ясно выраженная ленточная слоистость, обусловленная чередованием глинистых слоев с тонкопесчаными и пылеватыми. Естественная влажность ленточных отложений высокая. Они находятся преимущественно в текучепластичном состоянии и легко переходят в текучее состояние при нарушении их естественного сложения. Ленточные глины обладают слабыми прочностными свойствами и характеризуются тиксотропными свойствами (легко переходят в плывунное состояние и теряют прочность при динамических и вибрационных нагрузках).

Ледниковые (моренные) отложения (g lll os), сложенные преимущественно валунными суглинками, развиты повсеместно. Обширные площади поверхностного распространения приурочены к Ордовикскому плато и Предглинтовой низменности. Подстилаются ледниковые отложения дочетвертичными породами различного возраста. Валунные суглинки находятся в твердом и полутвердом состоянии, относятся к достаточно плотным грунтам и характеризуются высокими прочностными свойствами.

В толще моренных отложений иногда встречаются линзы водонасыщенных песков, что может вызвать незначительный водоприток в котлованы. В целом осташковская морена является достаточно прочным малодеформируемым основанием для сооружений всех типов и классов.

В результате анализа и оценки инженерно-геологических условий произведено зонирование территории по степени благоприятности для строительства:

- Неблагоприятный район, пригодный для строительства после производства дорогостоящих мероприятий. Включает: а) поверхности, сложенные болотными отложениями; б) участки ленточных глин в ледниково-озерных отложениях. Ленточные глины находятся в текучепластичном состоянии.

- Относительно благоприятный район, пригодный для строительства после проведения инженерных мероприятий, связанных с регулированием уровня грунтовых вод. Включает участки ледниково-озерных отложений, представленных: а) мелкими и пылеватыми песками; б) суглинками. Уровень грунтовых вод 0,5-1,5 м, максимальный прогнозный уровень – вблизи поверхности рельефа.

- Благоприятный для строительства район, пригодный для строительства при минимальном объеме инженерных мероприятий. Охватывает более половины территории проектирования, сложен моренными отложениями: суглинками с гравием, галькой и валунами. Является прочным основанием для сооружений всех видов и классов.

В таблице II.1 представлена оценка инженерно-строительных условий, с учетом которых выполнена Схема комплексной оценки территории.

Таблица II.1

Оценка инженерно-строительных условий

| Район | Геологические условия | Характеристика условий строительства | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| I непригодный для строительства | I-1 болотные отложения торфяники (b H) | Грунты слабые, деформируемые, большой влагоемкости, Уровень залегания грунтовых вод 0,2-0,5 м | Выторфовка перед строительством. Поверхностный и закрытый водоотвод. |
|  | I-2 ленточные глины (lgIIIos) | Грунты слабые, высокая влажность, текучепластичное состояние, легко переходящие в плывуны | Понижение уровня грунтовых вод дренированием плавунов, свайные фундаменты. |
| II Ограниченно пригодный для строительства | Ледниково-озерные отложения (lgIIIos): пески, суглинки | Недостаточно надежные грунты основания. Уровень залегания грунтовых вод 0,5- 1,5 м | Дренажные работы, свайные фундаменты глубиной до 16м . |
| III Пригодный для строительства | Моренные отложения (gIIIos) суглинки: | Плотные грунты основания с высокими прочностными свойствами | Дорогостоящих мероприятий не требуется |

В целом рассматриваемая территория характеризуется благоприятными инженерно-геологическими условиями для строительства, за исключением небольших участков болотных отложений и ленточных глин.

При строительстве на конкретных участках необходимо проведение полного комплекса инженерных изысканий в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

## Оценка экологического состояния территории

Анализ и оценка экологического состояния территории приведены в разделе «Охрана окружающей среды». Для комплексной оценки территории используются выводы и рекомендации данного раздела.

В результате сбора, обобщения и анализа фондовых и опубликованных материалов о состоянии рассматриваемой территории, результатов мониторинговых исследований, выполненных специалистами Российского Геоэкологического Центра (Урангеологоразведка), Филиала ФГУЗ «ЦГиЭ по Ломоносовскому району в Ленинградской области» можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска:

- территория испытывает достаточно высокую техногенную нагрузку, которая выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска.

Радиационные факторы риска:

-	интенсивность гамма-излучения и значения МЭкД ГИ на территории проектирования в настоящее время соответствует фоновым значениям;

-	по данным РГЭЦ на территориях предстоящего строительства отсутствуют предприятия, использующие в своей деятельности или имеющие на балансе радиоактивные вещества и источники ионизирующего излучения;

-	участков радиоактивного загрязнения на территории землеотводов ранее выявлено не было;

-	по степени прогнозной радоноопасности большая часть территории относится к категории «безопасная», на локальных участках – «относительно безопасная».

Химические факторы риска:

-	степень загрязнения территории будет определяться преобладающим литологическим типом почво-грунтов. В случае если почво-грунты будут представлены преимущественно супесчаными разностями, то есть вероятность того, что территория будет характеризоваться «опасным» (в основном за счет повышенных концентраций цинка и меди) уровнем загрязнения почв тяжелыми металлами. Если в составе почво-грунтов территории будут превалировать суглинки, то уровень загрязнения будет отвечать «допустимому»;

-	по величине показателя суммарного загрязнения почвы территории соответствуют «допустимому» уровню загрязнения;

Физические факторы риска:

-	по уровню электромагнитных полей территория в настоящее время соответствует нормативам;

-	по уровню шума на части территории, примыкающей к магистралям, ожидается, превышение нормативных значений.

Основные направления улучшения экологической обстановки

В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

-	исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

-	организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

-	ландшафтное обустройство и озеленение территории, выделение рекреационных зон;

-	использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон, водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций.

## Планировочные ограничения градостроительного развития территории

В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории поселения выделяются водоохранные зоны р. Кикенки, Каргинского ручья и прудов, их прибрежные защитные полосы, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы.

Водоохранные зоны

Согласно данным Невско-Ладожского бассейнового водного управления (письмо от 24.07.2009 №Р6-34-2869) минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории Аннинского сельского поселения таковы:

| Водный объект | Длина, км | ВЗ, м | ПЗП, м | БП, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Река Кикенка | 16 | 100 | 50 | 20 |
| Ручей Каргинский | 18 | 100 | 50 | 20 |

Для водных объектов водоохранная зона устанавливается в соответствии со ст. 6 и 65 Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (действует с 01.01.2007 г.).

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенные в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы (ПЗП) устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы (ПЗП) озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов) устанавливаются в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам им стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы (БП) водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

В пределах участка выделяются следующие охранные зоны:

- воздушных линий электропередач;

- телефонных кабелей связи;

- систем газоснабжения;

- магистральных канализационных сооружений;

- магистральных сетей водоснабжения;

- газораспределительной сети;

- транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи. Охранные зоны линий электоропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 20 м для ЛЭП 110 киловольт.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578.

# Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. По территории проектирования проходит газопровод высокого давления – 1,2 МПа с условным диаметром 300 мм. Охранная зона вдоль трассы газопровода в соответствии с СП 42-101-2003 составляет 20 м. В пределах охранной зоны запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, производить земляные и дорожные работы.

Рекомендуемые минимальные разрывы от газопроводов низкого давления в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 приведены в таблице II.2.

Таблица II.2

Рекомендуемые минимальные разрывы от газопроводов низкого давления

| Элементы застройки | Расстояние в м |
| --- | --- |
| Многоэтажные жилые и общественные здания | 50 |
| Малоэтажные жилые здания, теплицы, склады | 20 |
| Водопроводные насосные станции, водозаборные и очистные сооружения, артезианские скважины | 30 |

Санитарно-защитная полоса водоводов. Ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водопровода в соответствии с СанПин 2.1.4.027-95 составляет для данной территории, характеризующейся наличием грунтовых вод, не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

На рассматриваемую территорию распространяются СЗЗ от Горбунковской птицефабрики, мусороперерабатывающего завода, юго-западных очистных сооружений (ЮЗОС), расположенных вне поселения. Данные предприятия относятся к 1 классу опасности, для которых нормативная санитарно-защитная зона составляет 1000 м. На основании письма 343-03-4-3123 от 08.04.2001 г. Федерального государственного учреждения «Центр Госсанэпиднадзора в г. Санкт-Петербурге», размер СЗЗ от ЮЗОС составляет 1000 м от цеха сжигания осадка. В филиале СПб ГУП «Завод МПБО-2» «ОЗ МПБО» имеется Проект обоснования сокращения расчетного размера нормативной СЗЗ производственной площадки Филиала, на основании которого СЗЗ составляет 350 м во всех направлениях от границ территории площадки, однако отсутствует подтверждение об утверждении уполномоченными органами данных размеров СЗЗ. На Карте (схеме) ограничений с отображением результатов анализа комплексного развития территории санитарно-защитные зоны от данных предприятий принимаются 1000 м

Также за пределами поселения, между южной границей и Ропшинским шоссе, расположены антенные поля радиостанции, распространяющие свою охранную зону на 300 м от своей границы на территорию поселения.

В пределах поселения расположены сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ 100м от границ своих участков, радиолокационный объект с СЗЗ 300 м, асфальтобетонный завод с СЗЗ 400 м, склад горюче-смазочных материалов с СЗЗ 300 м и кладбище с СЗЗ 300 м.

Таблица II.3

Перечень предприятий – загрязнителей и их санитарно-защитные зоны (м)

| Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| СПб ГУП «Завод МПБО-2» «ОЗ МПБО» (г. Санкт Петербург) | Мусороперерабатывающий завод и полигон | 1000 |
| ЮЗОС (г. Санкт Петербург) | Очистные сооружения | 1000 |
| Птицефабрика (пос. Горбунки) |  | 1000 |
| ООО «Грин Лайн» | Выращивание лука | 50 |
| ООО «Астор» | Автогараж | 50 |
| ООО «Папер» | Производство фильтров для с/х техники | 50 |
| ИП «Гиль» | Деревообработка | 100 |
| ЗАО "Агростар» | Коровник (50 голов ) | 50 |
| ЗАО "Агростар» | Картофелехранилище | 50 |
| ЗАО "Агростар» | Контора МТС и ремонта | 50 |
| ЗАО "Агростар» | Гараж по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники. | 100 |
| Облгаз | Склад горюче-смазочных материалов | 300 |
| Котельная тепловой мощностью менее 200 Гкал |  | 50 |
| Асфальто-бетонный завод севернее н.п. Пески |  | 400 |
| Радиостанция южнее н.п. Кемяряйзи |  | 300 |
| Радиолокационный объект южнее н.п. Капорское |  | 300 |
| Сельхозпредприятие севернее н.п. Капорское |  | 100 |
| Сельхозпредприятие южнее н.п. Иннолово |  | 100 |
| Сельхозпредприятие севернее н.п. Иннолово |  | 100 |
| Сельхозпредприятие в н.п. Б.Томики |  | 100 |
| Сельхозпредприятие севернее н.п. Б.Томики |  | 100 |
| Очистные сооружения севернее н.п. Б.Томики |  | 100 |
| Кладбище в н.п. Рюмки |  | 50 |

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, устанавливаемых действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Перечень ограничений представлен в таблице II.4.

Таблица II.4

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий.

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - Рекреационные зоны и отдельные объекты; - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - Предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - Спортивные сооружения; - Парки; - Образовательные и детские учреждения; - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - Пожарные депо; - Бани, прачечные; - Объекты торговли и общественного питания; - Мотели; - Гаражи; - Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - Автозаправочные станции; - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - Канализационные насосные станции; - Сооружения оборотного водоснабжения; - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

# III Современное состояние территории

Территория Аннинского сельского поселения является частью территории Ломоносовского района Ленинградской области, примыкает непосредственно к другому субъекту Российской Федерации – Санкт-Петербургу (граничит с Красносельским и Петродворцовым районами) на пересечении двух транспортных магистралей – южного полукольца КАД и Красносельского шоссе. Почти фланкирующими автомагистралями для поселения являются: с запада – Стрельнинское шоссе, с востока – Таллиннское шоссе, с юга – Ропшинское шоссе.

Принцип устойчивого развития территории при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ предполагает обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности населения, рациональное природопользование, сохранение экологического равновесия, бережное отношение к историко-культурному наследию в интересах настоящего и будущих поколений.

В настоящее время сеть поселений Ломоносовского района отражает общий характер развития территории и в значительной степени свидетельствует об уровне освоения различных ее частей.

Исторически в районах побережья Финского залива формировались городские населенные пункты Большая Ижора, Лебяжье, Ломоносов, Петродворец и Сосновый Бор.

Сельское расселение в Ломоносовском районе сложилось на сельскохозяйственных землях по направлениям:

на город Нарву (Таллиннское шоссе: Лаголово – Русско-Высоцкое – Кипень);

на поселок Кейкино (Гостилицы – Капорье);

на поселок 1 Мая (Ломоносов – Большая Ижора – Лебяжье).

Эти направления сохранят свое значение в перспективе. Наиболее высокая плотность населения и значительная плотность дорог отмечается на востоке Ломоносовского района, на западе плотность низкая, центральная часть не заселена вообще. В связи с этим предложение о перераспределении градостроительной и инвестиционной активности в пользу центральной части отражает основные положения градостроительной политики по устойчивому развитию территории всего Ломоносовского района.

Наращивание радиально-кольцевой структуры автодорожной сети, с включением западного участка КАДа, превращение ее в структуру скоростных автомобильных дорог областного значения, интегрирование сети автомобильных дорог Ломоносовского района в Санкт-Петербургскую, общероссийскую и международную опорную сеть, обеспечение связности всех видов транспорта по грузовым и пассажирским перевозкам позволяет сделать вывод о необходимости усиления широтной планировочной оси в центральной части Ломоносовского района.

Прокладка трассы южного участка КАД, имеющего важное градоформирующее значение, позволит активизировать градостроительную и инвестиционную деятельность в районах ее прохождения. Именно здесь возможна организация площадок для планируемого размещения объектов капитального строительства областного и муниципального значения. Эти территории будут играть роль своеобразных «локомотивов» экономического и инвестиционного развития Ломоносовского района, для них необходимо разрабатывать мероприятия по организации новой градостроительной, производственной и рекреационной среды.

При моделировании зон – «локомотивов» экономического и инвестиционного развития в теории градостроительства используются две формы: линейная и точечная. Линейное размещение зоны предполагает ее формирование между двумя соседними пересечениями наземных коммуникаций. Точечное размещение – в узлах пересечения коммуникаций, где формируются производственно-технологические и транспортные узлы.

Проблемы развития «зон роста» в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ решаются при разработке Схем территориального планирования муниципальных районов и Генеральных планов поселений.

Для планировочной организации территорий поселения вывод о его выгодном размещении в перспективе дает основание для утверждения об устойчивой и инвестиционной привлекательности проектируемой территории муниципального образования Аннинское сельское поселение, где возможно формирование зон планируемого размещения объектов областного, районного, местного значения. На территории муниципального образования необходимо выбрать территории наиболее эффективные для новых качественных преобразований.

Рассматривая градостроительное развитие Аннинского сельского поселения необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организация единого экологического каркаса;

- создание единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктуры, рекреационных систем.

Через территорию Ломоносовского района проходят три пересекающихся высоко урбанизированных планировочных направления: Санкт-Петербург – Ломоносов, Санкт-Петербург – Гатчина, Стрельна – Гатчина.

Градостроительная ситуация Аннинского сельского поселения, его местоположение между двумя крупными урбанизированными направлениями, в перспективе усиливается прокладкой транспортной магистрали КАД. В этом случае поселение оказывается на пересечении КАДа и Красносельского шоссе, что создает условия для формирования «точки роста» не только Аннинского МО, но и Ломоносовского района и Санкт-Петербурга. Территории инвестиционного развития Аннинского сельского поселения пригодны для комплексного градостроительного освоения, а также застройки пригородного характера в соответствии с рекреационными функциями Ломоносовского района.

Определяющей перспективной предпосылкой для развития является размещение Аннинского сельского поселения в зоне экологического каркаса, которая сформировалась вдоль южного побережья Финского залива и продолжается в южном направлении от Стрельны к Красному Селу, огибая проектируемые территории с севера Шунгеровским лесопарком, с юго-запада Володарским лесопарком. Кроме того, с Ижорского плато через территорию проектирования протекает Каргинский ручей и река Кикенка, которая является основным водотоком Стрельнинского паркового комплекса.

При интенсивном развитии центральной части Ломоносовского района и юго-западного урбанизированного направления Санкт-Петербурга необходимо сохранение пространственно пересекающихся территорий природного экологического каркаса и целостности природно-ландшафтного комплекса.

IV Социально-экономическое развитие территории

## Демографическая структура населения

Современное состояние. Численность населения Аннинского сельского поселения на 01.01.2009 г. составляет 7001 человек. Анализ динамики численности населения показал, что за девятнадцатилетний период (1990-2009 гг.) оно увеличилось на 8,5 % (Табл. IV.1). Темпы прироста населения хотя и были очень незначительными, но все же сохраняли положительную тенденцию.

Таблица IV.1

### Динамика численности населения

(на начало года, чел.)

|  | МО Аннинское сельское поселение |
| --- | --- |
| Годы | всего | в %% к предыдущему году |
| 1990 | 6447 |  |
| 1991 | 6444 | 99,9 |
| 1992 | 6616 | 102,7 |
| 1993 | 6457 | 97,6 |
| 1994 | 6179 | 95,7 |
| 1995 | 5941 | 96,1 |
| 1996 | 6063 | 102,0 |
| 1997 | 6186 | 102.0 |
| 1998 | 6270 | 101,4 |
| 1999 | 6295 | 100,4 |
| 2000 | 6464 | 102,7 |
| 2001 | 6485 | 100,3 |
| 2002 | 6485 | 100,0 |
| 2003 | 6630 | 102,2 |
| 2004 | 6691 | 100,9 |
| 2005 | 6753 | 100,9 |
| 2006 | 6738 | 99,8 |
| 2007 | 6880 | 102,1 |
| 2008 | 6968 | 101,3 |
| 2009 | 7001 | 100,5 |

В настоящее время характерны естественная убыль и механический приток населения.

Таблица IV.2

Показатели естественного и механического движения населения

| Показатели | 2009 (01.01-01.11) |
| --- | --- |
| Родилось | 62 |
| Умерло | 89 |
| Естественный прирост (убыль) | -27 |
| Прибыло | 33 |
| Выбыло | - |
| Механический прирост (убыль) | +33 |

Возрастная структура населения в общих чертах совпадает со средними показателями по стране и характеризуется его старением. Возрастная структура поселка может быть отнесена к регрессивному типу, при которой доля населения в возрасте 60 лет и старше превышает долю молодых возрастов и представляет угрозу сокращения в будущем численности населения. Превышение численности людей пенсионного возраста над числом детей и подростков в 2009 году составило 322 человека (почти в 1,4 раза) (Табл. IV.3).

Таблица IV.3

Возрастная структура населения на 01.01.2009

|  | Все население | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Моложе трудоспособного возраста | В трудоспособном возрасте | Старше трудоспособного возраста |
| МО Аннинское сельское поселение | 7001 чел. | 895 чел. | 4889 чел. | 1217 чел. |
|  | 100 % | 12,8 % | 69,8 % | 17,4 % |

Состав населения поселения характеризуется небольшой диспропорцией в соотношении полов в пользу женщин, где показатель долевого перевеса составляет 1,4. Основная причина такого перекоса состоит в более высоком уровне смертности у лиц мужского пола (Табл. IV.4).

Таблица IV.4

Половая структура населения на 01.01.2009

| Всего населения | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- |
| 7001 чел. | 3402 чел. | 3599 чел. |
| 100 % | 48,6 % | 51,4 % |

Средний размер семьи по поселку составляет 2,7 человека, одиночки – около 9 % от всего населения (Табл. IV.5).

Таблица IV.5

##### Семейный состав населения

| Всего (чел.) | Одиночки (чел.) | Число семей | в том числе: | Средний размер семьи (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2-3 чел. | 4-5 чел. | более 6 чел. |  |
| 7001 | 630 | 2360 | 1558 | 684 | 118 | 2,7 |

Перспективная численность населения

Прогноз численности населения осуществлен исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем сохраняемом и проектируемом жилом фонде на данной территории.

Демографическая емкость территории определена с учетом функционально-пространственной организации территории:

- разработан проектный план градостроительного развития территории поселения;

- определены площадки нового комплексного жилищного строительства;

- определена типология, структура и объемы новой жилой застройки;

- определен жилой фонд, размещаемый на территории поселения, с учетом принятых в генеральном плане параметров;

- произведен расчет населения, которое можно расселить в расчетном жилом фонде.

В пределах расчетного срока численность населения по демографической емкости территории определена в размере 70 тыс. человек, для расселения которых необходимо задействовать территории жилых зон площадью 972 га.

Предполагая, что освоение территориальных ресурсов будет происходить за счет механического притока, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, демографическая структура населения может стабилизироваться или улучшиться. Расчет возрастной структуры населения для проектной численности (70 тыс. чел.) представлен в таблице IV.6.

В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет преобладать молодой детородный возраст.

Таблица IV.6

Возрастная структура населения

| Возрастные группы | Современное состояние* | Расчетный срок (2025 г.) |
| --- | --- | --- |
|  | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % |
| Численность населения, всего | 7,001 | 100,0 | 70,0 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  | 16,0 |
| Моложе трудоспособного возраста | 0,854 | 12,2 % | 11,2 |  |
| В трудоспособном возрасте | 4,74 | 67,7 % | 44,45 | 63,5 |
| Старше трудоспособного возраста | 1,407 | 20,1 % | 14,35 | 20,5 |
| *Данные получены в Администрации МО «Аннинское сельское поселение» |

В основу определения трудовых ресурсов положена современная возрастная структура населения и возможная динамика ее развития на перспективу.

## Трудовые ресурсы и занятость населения

Трудовые ресурсы (экономически активное население). Основную возрастную группу трудовых ресурсов поселка составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет), ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка численности трудовых ресурсов выполнена на основе прогнозной возрастной структуры населения. Ожидаемая величина трудовых ресурсов увеличится в перспективе до 45,85 тысяч человек (Табл. IV.7).

Таблица IV.7

Оценка трудовых ресурсов

| Категория населения | Современное состояние* | Расчетный срок (2025 г.) |
| --- | --- | --- |
|  | тыс.чел. | %% | тыс.чел. | %% |
| Численность населения, всего | 7,001 | 100,0 | 70,0 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 4,74 | 67,7 | 44,45 | 63,5 |
| Работающие лица старших возрастов | 0,14 | 2,0 | 1,4 | 2,0 |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 4,88 | 69,7 | 45,85 | 65,5 |
| из них: |  |  |  |  |
| 1. Занятое в экономике население | 3,4 | 48,7 | 31,85 | 45,5 |
| 2. Незанятое в экономике население | 0,610 | 21,0 | 14,0 | 20,0 |

Из общего количества трудовых ресурсов исключается часть трудоспособного населения, не участвующего в хозяйственной деятельности (неработающие инвалиды и пенсионеры, получающие пенсию на льготных условиях, учащиеся с отрывом от производства, население занятое домашним и личным подсобным хозяйством, военнослужащие, лица не занятые трудовой деятельностью, безработные), величина которых определена эмпирическим путем и на расчетный срок ориентировочно принята на уровне 20 %.

В настоящее время трудовые ресурсы поселения составляют около 5 тысяч человек или 69,7 % от численности постоянного населения. Численность населения поселения, занятого в экономике, составляет около 3400 человек (без учета трудовой маятниковой миграции) или 48,7 % от численности постоянно проживающего населения.

На основании ориентировочных прогнозов возрастной структуры населения и анализа современного использования трудовых ресурсов приводятся обоснования по использованию трудовых ресурсов по этапам развития поселения.

С учетом наиболее вероятных тенденций изменения занятости по отдельным отраслям общая структура занятости может выглядеть следующим образом (Табл. IV.8).

Таблица IV.8

Прогноз структуры занятости населения (чел. / %%)

| № п/п |  | Современное состояние (тыс.чел. / %) | Расчетный срок (2025 г.) (тыс. чел./%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Экономически активное население | 4,9/69,7 | 45,85/65,5 |
| 1 | Занято в экономике поселения | 1,204/17,2 | 28,8/41,1 |
|  | из них: |  |  |
|  | Градообразующие предприятия поселка | 0,938 / 13,4 | 15,7/22,4 |
|  | Социальная сфера | 0,266 /3,8 | 13,0/18,7 |
| 2 | Занято на предприятиях области и г. Санкт-Петербурга | 2,21/31,5 | 3,0/4,4 |
| 3 | Незанятое население | 1,47/21,0 | 14.0/20,0 |

Для обеспечения полной занятости населения в поселении необходимо иметь в перспективе около 32,0 тыс. рабочих мест.

# V функционально-планировочная организация поселения, Размещение жилищно-гражданского строительства

## Основные положения организации пространственной среды

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ основной целью развития Аннинского сельского поселения является создание комфортной среды обитания градостроительными средствами. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- создание условий реализации возможностей поселения стать социально-культурным высокоразвитым поселением, инфраструктурным, рекреационным, туристически базовым и транспортно-технологическим региональным подцентром Ломоносовского района;

- существующее поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной поселению жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда и комплексности жилой среды, с учетом роста жилобеспеченности к 2025 г. – в среднем до 34 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение, оборудование системы мелиоративных каналов на территории поселения.

Реализация мероприятий этих положений по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

## Функционально-планировочная организация поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, существующей капительной застройке, земельных отводов под капстроительство, сложившейся улично-дорожной сети, имеющихся зеленых насаждениях, с учетом зон с особыми режимами использования, преобладающих направлениях ветров, санитарно-экологического состояния окружающей среды и социально-экономическом потенциале поселения.

В связи с тем, что основной целью генерального плана является создание экологически чистой и комфортной среды проживания градостроительными средствами, функционально-планировочная организация поселения строится за счет привлечения экологически чистых отраслей экономики, формирования зон с учетом природно-климатических условий и планировочных ограничений, высоких стандартов качества среды проживания.

Одной из задач функционально-планировочной организации поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается тщательным учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организации взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним, по отношению к поселению, лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Функциональная структура поселения, опираясь на метод трудового баланса, запрет на размещение в пределах территории производств, загрязняющих среду, и концептуальную идею активного развития в нем межселенных функций и связей, а значит усиление роли и значимости в районе и области, формируется следующим образом.

Исторически сложившаяся совокупность деревень и поселков на территории Аннинского сельского поселения целесообразно закрепить, развивая их через узловой (Новоселье), точечный (Алакюля, Рапполово, Тиммолово, Куттузи, Иннолово) и кустовой (Пески-Аннино-Б.Томики-Рюмки; Кемпелево-Капорское; Кемяряйзи-Пигелево) способы территориального «поведения». Это находит отражение в динамике соотношения земель сельскохзяйственного назначения (в т.ч. жилые зоны) – сокращение с 4624 га до 3082 га, и земель населенных пунктов – увеличение с 653 га до 1550.

Массив Глуховского лесопарка (687 га) и земли рекреационного назначения вдоль водоохранных зон Каргинского ручья, реки Кикенки, безымянных ручьев и прудов (рост от 63 га до 258 га) являются ландшафтным ядром и каркасом террасно снижающейся территории поселения от Невско-Ладожского уступа к Финскому заливу. Живописность этого снижения подчеркивается водным зеркалом земель водного фонда (35 га).

Экспансия земель промышленности и энергетики (помимо развития производственной функции в проектируемых границах населенного пункта Новоселье) представлена на межселенных территориях севернее Аннино и Песков, юго-западнее Куттузи (рост с 23 га до 328 га).

Без изменений остаются земли обороны и безопасности (18 га).

Существенно увеличивается территория земель специального назначения (зона специального назначения на землях сельскохозяйственного назначения - кладбище восточнее населенного пункта Рюмки) – до 23 га.

Территориальный баланс Аннинского сельского поселения по категориям земель приведен в таблице V.1.

Таблица V.1

Баланс территории по категориям земель МО Аннинское сельское поселение

| Категории земель | Площадь (существ.), га | Площадь (проект.), га |
| --- | --- | --- |
| Земли лесного фонда | 687 | 687 |
| Земли природоохранного назначения | - | 258 |
| Земли водного фонда | 43 | 43 |
| Земли сельскохозяйственного назначения (в т.ч. угодья, предприятия, жилые зоны, зоны специального назначения) | 4652 | 3110 |
| Земли промышленности, энергетики | 23 | 328 |
| Земли обороны и безопасности | 18 | 18 |
| Земли транспорта | 35 | 157 |
| Земли запаса | 46 | 6 |
| Земли населенных пунктов | 649 | 1550 |
| Итого: | 6157 | 6157 |

## Архитектурно-планировочная организация

Характер территориального развития населенных пунктов Аннинского сельского поселения, определяющий их архитектурно-планировочную и объемно-пространственную организацию, отражает различную степень урбанизации земель населенных пунктов:

- Максимальные плотности и этажность жилой и общественно-деловой застройки предложена для Новоселья, Аннино и Куттузи (со значительным приростом застройки индивидуальными жилыми домами) в их проектных границах.

- Существенная  трансформация площадок сельскохозяйственных производств в общественно-деловые зоны, дополняемая увеличением территории за счет застройки индивидуальными жилыми домами в Песках в проектных границах.

- Монофункциональный рост территорий населенных пунктов застройкой индивидуальными жилыми домами в Иннолово, Рюмках, Алакюля, Кемпелево, Пигелево в их проектных границах.

Баланс земель населенных пунктов по функциональным зонам

Условные обозначения функциональных зон:

Ж – жилых

Д – общественно-деловых

П – производственных

У – дорог

Р – рекреационных

Таблица V.2

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр., га (сущ.) | Площадь терр., га (проект.) | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ж | Д | П | У | Р |
| 1 | Алакюля | 22,8 | 38,3 | 30,8 |  |  | 4,8 | 2,7 |
| 2 | Аннино | 168,5 | 169,2 | 113,5 | 11,7 |  | 19,7 | 13,7 |
| 3 | Бол.Томики | 52,1 | 52,2 | 38,4 |  | 4,8 | 8 | 1 |
| 4 | Иннолово | 61 | 167,2 | 123 | 1,4 |  | 20,8 | 10,4 |
| 5 | Капорское | 33 | 34,1 | 25,7 |  |  | 4,9 | 3,4 |
| 6 | Кемпелево | 19,4 | 38,1 | 33 |  |  | 4,4 | 0,5 |
| 7 | Куттузи | 28,6 | 102,8 | 87,2 |  |  | 9,4 | 6,2 |
| 8 | Лесопитомник | 8,3 | 8,3 | 8,4 |  |  | 0,8 |  |
| 9 | Новоселье | 128,0 | 696 | 248 | 11,6 | 63,2 | 149,6 | 110,6 |
| 10 | Пески | 40,2 | 199,2 | 112,6 | 33,4 | 6,7 | 17,0 | 20,6 |
| 11 | Пигелево | 12,5 | 36,6 | 30,7 |  |  | 5,4 | 0,39 |
| 12 | Кемяряйзи | 24,5 | 24,8 | 20,5 |  |  | 4,3 | 0,1 |
| 13 | Рапполово | 4,5 | 4,5 | 4,0 |  |  | 0,5 |  |
| 14 | Рюмки | 24,4 | 44,2 | 33 | 0,7 |  | 4,7 | 2 |
| 15 | Тиммолово | 21 | 21 | 16,2 |  |  | 3,3 |  |
|  | Итого: | 648,8 | 1550 | 925 | 58,8 | 74,7 | 257,6 | 171,6 |

Примечание: не учтены территории размещения объектов инженерной инфраструктуры.

Структура и соотношение функциональных зон соответствуют общей градостроительной идее урбанизированного освоения поселков Аннино, Новоселье и дер. Куттузи, создания полноценного развитого поселения, гармонично включающего существующую инфраструктуру населенных пунктов в единое селитебное образование.

Из приведенного баланса видно, что наибольший процент территории (59%) занимают жилые зоны, застроенные различными типами жилых домов и общественными зданиями, размещенные непосредственно в жилой застройке.

Вторая по величине зона – дорог (17%), третья - рекреационная (11%), далее – производственно-деловая (5%) - логистический центр, зона размещения объектов инженерной инфраструктуры, а также коммунальных объектов обслуживания населенных пунктов, общественно-деловая (4%), в состав которой входят как территории с размещением объектов культурно-бытового обслуживания населения периодического спроса, так и территории многофункциональной общественно-деловой застройки, включающей крупный торговый центр, гостиничные комплексы, офисные и прочие учреждения.

При совершенствовании планировочной структуры поселения целесообразно рассмотреть вопрос объединения территорий населенных пунктов Рюмки, Большие Томики, Аннино, Пески в один населенный пункт в предлагаемых  проектных границах.

## Жилая застройка

В настоящее время в Аннинском сельском поселении согласно данным паспортной службы и администрации Аннинского сельского поселения зарегистрированное население составляет 7001 человек. Жилой фонд состоит из муниципального (83 дома общей площадью 110859,6 кв.м) и частного (385 домов общей площадью 23745,4 кв.м).

Перспективный жилой фонд

Как перспективная, так и сохраняемая жилая застройка предполагает увеличение существующего показателя заселения с 15 кв.м на человека до 34 кв.м общей площади на человека (30 кв.м в многоквартирном многоэтажном фонде, 40 кв.м в малоэтажном и 50 кв.м в индивидуальном), с соответствующим уменьшением числа проживающих за счет расселения в домах нового строительства.

На расчетный срок предусматривается активное развитие поселков Новоселье, Аннино и дер. Куттузи (многоэтажная и малоэтажная жилая застройка), в остальных населенных пунктах – застройка индивидуальными жилыми домами. Перспективная численность населения составит 70,0 тыс. человек, для расселения которого потребуется около 2380 тыс. м2 общей площади жилья. Расчеты объемов жилья произведены на базе показателей по типам новой застройки:

Многоэтажная многоквартирная застройка – преимущественно 9-12-этажные здания с несколькими домами-доминантами в 14-16 этажей. Показатель заселения составит около 30 кв.м общей площади на человека.

Плотность застройки принимается в пределах 10000 до11000 кв.м общей площади на га. Плотность населения – до 300-330 человек на га.

С преобладанием индивидуальной жилой застройки до 3-х этажей (отдельно стоящие здания до 4-х этажей) с общей площадью около 250 кв.м каждое и участком в среднем 0,1 га. Предлагаемый усредненный норматив заселения – 50 кв.м общей площади на человека.

Плотность застройки кварталов нового индивидуального жилищного строительства (ИЖС) составит около 1500 кв.м общей площади на га, а плотность населения – в среднем до 15 человек на га. (в т.ч. садоводства).

Малоэтажная застройка – блокированные 2-4-этажные жилые здания с участком 0,035 га общей площадью около 160 кв.м общей площади одной блок-секции и нормативом заселения в среднем 40 кв.м общей площади на человека, а также существующие жилые дома до 5 этажей.

Плотность застройки кварталов такого типа предполагается в пределах 3000 кв.м общей площади на га, при плотности населения до 70-80 человек на га.

В целом по населенному пункту средний показатель жилищной обеспеченности на перспективу составит 34 кв.м общей площади на одного человека.

## Система культурно-бытового обслуживания

По данным администрации на территории поселения находятся следующие объекты обслуживания:

В пос. Аннино:

- 1 дом культуры;

- 6 магазинов;

- 1 библиотека;

- 2 парикмахерские;

- 1 баня;

- 1 спортивный зал;

- 1 аптека;

- 1 пункт ремонта обуви.

В пос. Новоселье:

- 1 клуб;

- 4 магазина;

- 1 кафе;

- 1 библиотека;

- 2 парикмахерские, 1 спортивный зал;

- 1 аптека;

- 1 пункт ремонта обуви.

В дер. Иннолово:

- 1 магазин.

В дер. Пески:

- 1 магазин.

В дер. Лесопитомник:

- 1 баня.

Предложения по организации культурно-бытового обслуживания населения

Спецификой поселения является довольно дисперсное размещение населенных пунктов, что требует дополнительной проработки вопросов увязки радиусов обслуживания с временем доступности объектов обслуживания.

Размещение объектов обслуживания предполагается преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях, а также встроенных помещениях первых этажей жилых зданий. Объекты периодического спроса целесообразно концентрировать как в центральной части населенного пункта с целью формирования полноценного общепоселкового центра с наиболее значимыми объектами администрации, управления, культуры и пр., так и в специализированных подцентрах – медицинском, спортивном, рекреационном и т.п.

Требуемая номенклатура объектов и расчетная емкость по основным видам обслуживания – воспитание-образование, здравоохранение, культура, спорт, торговля, бытовое и коммунальное обслуживание, администрация и управление – определены и рассчитаны согласно рекомендуемым нормативам действующего СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Ниже приведен расчет потребности в объектах обслуживания для проектного населения, определенного выше и принятого для расчета потребности в объектах обслуживания с  округлением в количестве  70, 0 тыс.чел.

Таблица V.3

| № п/п | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания | Единица измерения | Расчетный срок | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения – всего/1000 чел. | мест | 2540/35 | 35 кв.м на 1 место |
| 2 | Общеобразовательные учреждения – всего/1000 чел. | учащихся | 8050/115 | 40 кв.м на 1 учащегося |
| 3 | Больницы – всего/1000 чел. | коек | 350/5 | 140 кв.м на 1 койку |
| 5 | Поликлиники – всего/1000 чел. | посещений в смену | 2069/16 | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га |
| 6 | Станции скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 на 10 тыс.чел. в пределах зоны 15-минутнй доступности на спец. автомобиле | 7 | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,3 га |
| 7 | Магазины – всего/1000 чел. | кв.м торг.пл. | 21000/300 | 1,0 га на объект |
| 8 | Предприятия общественного питания – всего/1000 чел. | место | 2800/40 | 0,2 га на 100 мест |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания – всего/1000 чел. | рабочее место | 490/7 | 0,2 га на 10 рабочих мест |
| 10 | Помещения для культурно-массовой работы – всего/1000 чел. | кв.м пл. пола | 1400/20 | По заданию на проектирование |
| 11 | Физкультурно-спортивные сооружения, территория – всего/1000 чел. | га | - | 0,7-0,9 га на 1000 чел. |
| 12 | Жилищно-эксплуатационные организации, объект | 1 объект на 70 тыс.чел. | 1 | 1 га на объект |
| 13 | Пожарные депо, объект | 1 объект на 35 тыс.чел. | 2 | 1 га на объект |

Учреждения и предприятия обслуживания Аннинского сельского поселения (согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89*) следует размещать из расчета обеспечения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на группу сельских поселений.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Размещение учреждений и предприятий обслуживания в пределах Аннинского сельского поселения, с учетом определенной выше нормативной потребности, осуществляется следующим образом.

- Дошкольные образовательные учреждения: при общей потребности на поселение в 2540 мест и вместимости одного ДОУ от 140 до 280 чел., необходимо разместить примерно 18 объектов (11 – в Новоселье, 4 – в Аннино, Рюмках, Б.Томиках, Песках, 3 – в Куттузи, Пигелево). Необходимая территория на объект – около 0,7 га.

- Общеобразовательные учреждения:  при общей потребности на поселение в 8050 мест и вместимости одного объекта от 700 (наполняемость МОУ Аннинская СОШ по лицензии – 710 человек, при существующем количестве учащихся – 415 человек) до 980 человек, необходимо разместить примерно 9 объектов (6 – в Новоселье, 4 – в Аннино, учитывая существующий, Б.Томиках, Песках, 1 – в Куттузи). Необходимая территория на объект – около 2 га.

- Больницы, поликлиники: на основании письма Комитета по здравоохранению Ленинградской области от 10.09.09 №12-дсп «Обоснование структуры больничного комплекса МО «Аннинское сельское поселение» Ломоносовского района» потребность в амбулаторно-поликлинической помощи составит 703600 посещений в год. Потребность в стационарной медицинской помощи соответствует 350 койкам. Целесообразно разместить элементы больнично-поликлинического комплекса поселения в 1 или двух населенных пунктах – Новоселье и Аннино. Необходимая территория – по заданию на проектирование.

- Магазины: при общей потребности на поселение в 21000 кв.м  торговой площади, считая в среднем на магазин 950 кв.м, требуемое количество объектов составит около 22 (7 – в Новоселье, 11 – в Аннино, Рюмках, Песках, 4 – в Куттузи, Пигелево).

- Предприятия общественного питания: при общей потребности на поселение в 2800 мест целесообразно разместить объекты тремя узлами примерно по 900 мест в Новоселье, Аннино и Куттузи.

- Предприятия бытового обслуживания: при общей потребности на поселение в 490 рабочих мест аналогично предыдущему целесообразно разместить данные предприятия узлами примерно по 160 рабочих мест в Новоселье, Аннино и Куттузи.

# VI Транспортная инфраструктура

Современное состояние транспортной инфраструктуры

Проектируемый район обладает высоким транспортным  потенциалом, предопределенным существующей и намеченной к развитию системой транспортных коммуникаций и объектов, сформировавшихся на значительной по размерам территории, примыкающей к южному берегу Финского залива от Бронки до юго-западного района Санкт-Петербурга. Коммуникации и объекты принадлежат в основном железнодорожному, автомобильному и отчасти воздушному транспорту.

Из магистральных линий Октябрьской железной дороги ближайшей является лишь одна: Гатчина - Балтийская – Нарва – Таллинн, проходящая касательно по отношению к прилегающему району в восточной его части (участок Лигово – Горелово).

Наибольшее значение в транспортном обслуживании района имеет пригородная линия Балтийского направления Санкт-Петербург – Ораниенбаум – Калище, входящая в состав Ленинградского железнодорожного узла и проходящая вдоль берега Финского залива. Ближайшие платформы: Сосновая поляна, Володарская и Стрельна.

На железнодорожной сети района обращаются преимущественно пригородные электропоезда.

Основу транспортного каркаса прилегающего района составляет федеральная дорога Санкт-Петербург – Ивангород (Таллиннское шоссе), территориальная дорога Санкт-Петербург – 1 Мая (Петергофское шоссе), проходящая по изгибам береговой линии Финского залива через Стрельну, Петродворец, Ломоносов, Сосновый Бор и Усть-Лугу и Красносельское шоссе, являющееся меридиональной осью проектируемого района.

Непосредственно к проектируемому району с северо-восточной стороны примыкает Волхонское шоссе.

Дороги 2-ой технической категории.

Интенсивность движения транспорта на подходах к Санкт-Петербургу достигает:

- Таллиннское шоссе – 12000 приведенных авт./сутки (800 – в максимальный час в наиболее загруженном направлении);

- Петергофское шоссе – 7000 приведенных авт./сутки (500);

- Красносельское шоссе – 8800 приведенных авт./сутки (600);

- Волхонское шоссе – 7800 приведенных авт./сутки (500).

Красносельское шоссе является частью автодороги Стрельна – Пески – Яльгелево.

Дороги 4-ой технической категории. Среднесуточная интенсивность движения в районе Аннино – 2200 авт./сутки, на участке Аннино – Яльгелево – 1500 авт./сутки. С юга к вышеуказанной дороге примыкает аводорога Аннино – Разбегаево, среднесуточная интенсивность движения – 2800 авт./сутки.

Технические параметры дорог (ширина проезжей части на большинстве участков 6-7 м) с трудом обеспечивают их пропускную способность. Многие участки дорог, особенно Петергофское шоссе, проходят по центральным улицам населенных пунктов, что затрудняет их реконструкцию. В результате движение по дорогам характеризуется  низким скоростным режимом.

Разрядить ситуацию позволит ввод в эксплуатацию в 2010 г. южного участка строящейся кольцевой автомобильной дороги (КАД) вокруг Санкт-Петербурга от Бронки до Таллиннского шоссе. Эта магистраль, проходящая непосредственно вдоль северной границы проектируемой площадки, обеспечит подавляющую часть спроса на автомобильные перевозки ее населения на связи Аннинское сельское поселение – СПБ и Аннинское сельское поселение – Ломоносов – Кронштадт с выходом на магистраль «Скандинавия».

Проектируемая ширина проезжей части КАД рассчитана на 8 полос движения по 4 полосы в каждом направлении. Ожидаемая к 2015 году среднесуточная интенсивность движения транспорта на рассматриваемом участке составит 64900 приведенных ед. или порядка 4500 ед. в максимальный час в наиболее загруженном направлении.

Ввод КАД в эксплуатацию будет осуществлен с одновременным сооружением транспортной развязки в разных уровнях на ее пересечении с Красносельским шоссе в виде полного «клеверного листа». В дальнейшем намечено строительство еще одного пересечения в разных уровнях на продолжении ул. Пионерстроя, предусмотренном Генеральным планом Санкт-Петербурга на 2015 год, что позволит создать столь необходимый «поточный» выход магистральной сети проектируемого района в сторону юго-западной части Санкт-Петербурга.

По данным, предоставленным Комитетом по транспорту и транспортной инфраструктуре Администрации Ленобласти, по территории муниципального образования Аннинское сельское поселение в настоящее время пролегают пять автобусных маршрутов:

№ 635 Пр. Ветеранов – Новоселье , 17,3 км, АТП «Барс»;

№ 636 Д. Рютселя – Ломоносов, 45,5 км, ООО «Такси-2;

№ 462 Ж/д пл. Володарка – Стрельна, лесопитомник, 8,3 км, «Питер-Авто»;

№ 468 Ж/д пл. Володарка – Аннино, 10,6 км, «Питер-Авто»;

№ 488 Ж/д пл. Володарка – садоводство «Кировец», 5,4 км, ГУП «Пассажиравтотранс».

Проектные решения

Развитие транспортной инфраструктуры на территории Аннинского сельского поселения представлено на карте схеме) зон планируемого размещения объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры (см.).

Проектирование магистральной улично-дорожной сети (УДС) осуществлялось исходя из следующих основных положений:

- Магистральная УДС должна отвечать основным направлениям внешних и внутренних транспортных связей, к которым относятся:

- связи с юго-западными и южными районами Санкт-Петербурга;

- сообщение с населенными пунктами, расположенными вдоль южного побережья Финского залива, как минимум, от Ломоносова до Стрельны;

- связи с примыкающими к поселению восточной промкомзоной и общественно-деловой зоной, располагаемой вдоль КАД.

- Достижение надлежащей плотности УДС, обеспечивающей нормативную пешеходную доступность остановок сети общественного транспорта.

Разработанная УДС, отвечающая изложенным положениям, состоит из поселковых дорог, главных улиц и улиц в жилой застройке.

Организация транспортного обслуживания населения

В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения поселка, принят автобус. Существенная роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам.

Автобус

Практически вся магистральная улично-дорожная сеть поселка должна быть оснащена линиями автобусного транспорта.

Выборка максимальных значений суммарного часового пассажиропотока, приходящегося на автобусный транспорт при обеспечения поселения  местами приложения труда, дает следующие показатели:

- сообщение внутри поселения – 2170 пасс.;

- сообщение с зоной Ломоносов – Стрельна – 1125 пасс.;

- сообщение с Санкт-Петербургом – 1440 пасс.

С учетом этого частота движения автобусов составит:

- сообщение внутри поселения – 43,4 (при средней вместимости подвижного состава 50 пасс.);

- сообщение с зоной Ломоносов – Стрельна – 22,5 (при средней вместимости подвижного состава 60 пасс.);

- сообщение с Санкт-Петербургом – 24 (при средней вместимости подвижного состава 80 пасс.).

Объекты постоянного хранения автомобильного транспорта

Создание практически нового довольно крупного поселения, каким задумано Новоселье, в сфере обеспечения пассажирских перевозок не может обойтись без собственной производственно-технической базы – автобусного парка. Таковой вместимостью 100 машиномест и территорией 2,3 га намечен в западной части поселка за тоннельным проколом. Принятое размещение этого объекта продиктовано стремлением обеспечить минимальные, так называемые, «нулевые пробеги» автобусов, что является существенным элементом экономичности их работы.

Количество и емкость объектов постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, зависит от прогнозируемого уровня автомобилизации населения. Принято, что к концу расчетного срока (2025г.) таковой составит 350-400 ед./1000 жителей (расчетное – 375). В частности в Генеральном плане СПб заложено 400-425 ед. Соответственно, количество индивидуальных  легковых автомобилей в поселке достигнет 26250 ед., из которых, согласно действующим нормативам, 90% или 23625 автомобилей должны быть охвачены постоянным организованным хранением.

# VII Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Существующее положение

В Аннинском сельском поселении  имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения только в двух населенных пунктах в п. Аннино и п. Новоселье.

В п. Аннино централизованное водоснабжение осуществляется от Невского водовода.

Водоснабжение п. Новоселье осуществляется от разводящей сети пос. Володарский, который в свою очередь запитан от магистральных водоводов диаметром 1200 и 1000 мм, проложенных вдоль улицы Свердлова и входящих в ведомство «Юго-Западный Водоканал» СПб. В 4 км южнее рассматриваемой территории проходит Невский водовод «сырой» воды.

Проектные решения

Расходы воды.

1. Население.

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети».

Удельные суточные нормы водопотребления

Таблица VII.1

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |
| - с централизованным горячим водоснабжением; | 300 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями; | 200 |
| - тоже без ванн | 150 |

Примечание: удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице VII.2

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки

Таблица VII.2,6

| № п/п | Наименование потребителя | Степень благоустройства | Проектные расходы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество жителей, чел | среднесуточный расход, м3/сут | максимальный расход, м3/сут |
|  | Аннино | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией |  |  |  |
|  |  | - с централизованным горячим водоснабжением; | 3240 | 972 | 1166,4 |
|  |  | - тоже с ванными и местными водонагревателями. | 1250 | 250 | 300 |
|  |  | - тоже без ванн. | 1400 | 210 | 252 |
|  | Итого |  | 5890 | 1432,0 | 1718,4 |
|  | Алакюля | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией |  |  |  |
|  |  | - с ванными и местными водонагревателями. | 270 | 54 | 64,8 |
|  |  | - тоже без ванн | 230 | 34,5 | 41,4 |
|  | Итого |  | 500 | 88,5 | 106,2 |
|  | Бол. Томики | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией |  |  |  |
|  |  | - с ванными и местными водонагревателями. | 685 | 137 | 164,4 |
|  |  | - тоже без ванн | 315 | 47,3 | 56,8 |
|  | Итого |  | 1000 | 184,3 | 221,2 |
|  | Иннолово | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией |  |  |  |
|  |  | - с ванными и местными водонагревателями. | 1380 | 276 | 331,2 |
|  |  | - тоже без ванн | 920 | 138 | 165,6 |
|  | Итого |  | 2300 | 414,0 | 496,8 |
|  | Капорское | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией |  |  |  |
|  |  | - с ванными и местными водонагревателями. | 265 | 53 | 63,6 |
|  |  | - тоже без ванн | 185 | 27,8 | 33,4 |
|  | Итого |  | 450 | 80,8 | 97,0 |
|  | Кемпелево | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией |  |  |  |
|  |  | - с ванными и местными водонагревателями. | 265 | 53 | 63,6 |
|  |  | - тоже без ванн | 185 | 27,8 | 33,4 |
|  | Итого |  | 450 | 80,8 | 97,0 |
|  | Куттузи | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией |  |  |  |
|  |  | - с централизованным горячим водоснабжением; | 4780 | 1434,0 | 1720,8 |
|  |  | - тоже с ванными и местными водонагревателями. | 1020 | 204,0 | 244,8 |
|  |  | - тоже без ванн | 200 | 30,0 | 36,0 |
|  | Итого |  | 6000 | 1668,0 | 2001,6 |
|  | Лесопитомник | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 120 | 18 | 21,6 |
|  | Итого |  | 120 | 18 | 21,6 |
|  | Новоселье | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией |  |  |  |
|  |  | - с централизованным горячим водоснабжением; | 48300 | 14490 | 17388 |
|  |  | - тоже с ванными и местными водонагревателями. | 2210 | 442,0 | 530,4 |
|  |  | - тоже без ванн | 1790 | 268,5 | 322,2 |
|  | Итого |  | 52300 | 15200,5 | 18240,6 |
|  | Пески | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией |  |  |  |
|  |  | - с ванными и местными водонагревателями. | 345 | 69,0 | 82,8 |
|  |  | - тоже без ванн | 155 | 23,3 | 28 |
|  | Итого |  | 500 | 92,3 | 110,8 |
|  | Пигелево | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией |  |  |  |
|  |  | - с ванными и местными водонагревателями. | 215 | 43,0 | 51,6 |
|  |  | - тоже без ванн | 145 | 21,8 | 26,2 |
|  | Итого |  | 360 | 64,8 | 77,8 |
|  | Кемяряйзи | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 20 | 3 | 3,6 |
|  | Итого |  | 20 | 3 | 3,6 |
|  | Рапполово | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 20 | 3 | 3,6 |
|  | Итого |  | 20 | 3 | 3,6 |
|  | Рюмки | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 60 | 9 | 10,8 |
|  | Итого |  | 60 | 9 | 10,8 |
|  | Тиммолово | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 30 | 4,5 | 5,4 |
|  | Итого |  | 30 | 4,5 | 5,4 |
| Всего |  | 70000 | 19343,5 | 23212,4 |

2. Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84*) – 60 л/сут. Расходы воды на поливку составит 4200 м3/сутки.

3. Промышленность

Прогнозные потребные расходы воды определены на основании анализа существующего водопотребления данных предприятий с учетом максимального внедрения оборотных систем водоснабжения и последовательного использования воды и составляют – 2,4 тыс. м3/сут.

В последующих стадиях проектирования расходы воды для нужд промышленности должны быть уточнены.

Суммарные суточные расходы воды

Таблица VII. 3

| Наименование потребителя | Суточные расходы воды, тыс. м3/сут. |
| --- | --- |
|  | Средний | Максимальный |
| - население | 19,34 | 23,21 |
| - промышленность | 2,4 | 2,4 |
| - поливка улиц и зеленых насаждений | 4,2 | 4,2 |
| -неучтенные расходы (10%) | 1,93 | 2,32 |
| Всего | 27,87 | 32,13 |

Пожарные расходы воды

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* принимается:

Таблица VII.4

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| Количество одновременных наружных пожаров в сельском поселении; | 2 |
| Расход воды на один наружный пожар; | 35 л/с |
| Расход воды на внутренний пожар. | 10 л/с |

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить на территории водопроводных сооружений Максимальный срок восстановления противопожарного запаса – 24 часа. Этот запас составляет (35ּ2+10)ּ3ּ3.6=864 м3.

Схема водоснабжения

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения Аннинского сельского поселения.

Система водоснабжения принимается централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов.

Водоснабжение Аннинского сельского поселения планируется осуществлять от системы «Невский водопровод», путем присоединения к нему между населенными пунктами Новая Ропша и Разбегаево согласно техническим условиям ОАО «Ленинградские областные коммунальные системы» № 160-кц от 13 января 2010 года. В месте присоединения необходимо устройство узла приема воды.

Размещение водозабора и насосной станции первого подъёма предусмотрено на Ладожском озере. Производительность насосной станции первого подъема (ее первой очереди) составит 400-450 тыс. м3/сутки. Для снабжения питьевой водой населенных пунктов Ломоносовского района при реализации проектных решений будет обеспечено соединение трубопроводов Новоладожского водовода через дюкерный переход под Невой с Большим Невским водоводом. В результате такого развития предполагается подать ладожскую воду в систему Большого Невского водовода. Окончание данного этапа строительства намечено на 2015 год.

Для доведения качества воды до нормативных требований в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» необходимо предусмотреть устройство станции подготовки воды. На данной территории следует разместить резервуары чистой воды, рассчитанных на трехсуточный запас с учетом обеспечения противопожарных нужд и водопроводную насосную станцию. Граница первого пояса станции подготовки воды должна совпадать с ограждением площадки и предусматриваться на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений станции.

Разводящая сеть в соответствии с проектными решениями - кольцевая. В местах подключения к уличным и внутриквартальным сетям устанавливается запорная арматура. Подача воды потребителям осуществляется внутриквартальными распределительными сетями d = 150 … 400 мм. На вводе в каждое здание устанавливается водомерный узел.

Для обеспечения противопожарных мероприятий на сети должны быть установлены пожарные гидранты, в соответствии с пунктом 8.16 СНиП 2.04.02-84.

Водоотведение

Существующее положение

В Аннинском сельском поселении имеется централизованная хозяйственно-бытовая система водоотведения только в п. Аннино и п. Новоселье.

В п. Аннино сточные воды от жилой застройки самотечными коллекторами передаются на канализационную насосную станцию, от которой стоки перекачиваются напорным коллектором в н. п. Горелова, откуда они подаются на Юго-Западные очистные сооружения (ЮЗОС).

В п. Новоселье водоотведение для существующей коттеджной застройки осуществляется по напорному канализационному трубопроводу d=400мм, который через колодец-гаситель транспортирует стоки в железобетонный коллектор.

Затем сточные воды передаются на Юго-Западные очистные сооружения (ЮЗОС), от которых до Волхонского шоссе и вдоль него в сторону Таллиннского шоссе проложен железобетонный коллектор d=1200мм, переходящий в d=1000мм.

Усадебная застройка в основном не канализована, а оборудована выгребами.

Проектные решения

Расходы сточных вод

Жилая и общественная застройка

На основании СНиП 2.04.03.85* «Канализация. Наружные сети и сооружения» удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления.

Удельные норма водоотведения от жилой и общественной застройки

Таблица VII.5

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |
| - с централизованным горячим водоснабжением; | 300 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями; | 200 |
| - тоже без ванн | 150 |

Промышленность

Прогнозный расход загрязненных сточных вод от промпредприятий, сбрасываемый в сельскую канализацию, принят на основе анализа существующего водоотведения – 2,4 тыс. м3/сут.

В последующих стадиях проектирования расходы по промышленности должны быть уточнены.

Суммарный расход сточных вод

Таблица VII.7

| Наименование потребителя | Суточные расходы стоков, тыс. м3/сут. |
| --- | --- |
|  | Средний | Максимальный |
| - жилая и общественная застройка | 19,34 | 23,21 |
| - промышленность | 2,4 | 2,4 |
| -неучтенные расходы (5%) | 0,97 | 1,16 |
| Всего | 22,71 | 26,77 |

Схема водоотведения

В Аннинском сельском поселении предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения. Сброс расчетного объема очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в протекающие на территории поселения реки в проектных решениях не рассматривается. Сброс сточных вод в водоемы такого типа жестко ограничен положениями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Таким образом, единственным реализуемым вариантом является сброс хозяйственно-бытовых стоков первой очереди на ЮЗОС. Проектом предусматривается сточные воды от населенных пунктов поселения собирать по системе напорно-самотечных коллекторов и перекачивать на ЮЗОС. В проекте принята полная раздельная система водоотведения, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки и промышленности. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой системы водоотведения:

Отведение сточных вод от существующей и проектируемой застройки населенных пунктов, коммунально-бытовых и общественных зданий, осуществляется самотеком и посредствам канализационных насосных станций перекачиваются ЮЗОС.

По условиям рельефа местности дополнительно существующим насосным станциям предусматривается строительство новых канализационных насосных станций двух на первую очередь и одной на расчетный срок. Существующую канализационную насосную станцию предусматривается реконструировать.

Производственные сточные воды после предварительной очистки на заводских очистных сооружениях принимаются в городскую канализацию в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Намечается канализование районов новой застройки. Канализование существующей усадебной застройки предлагается на расчетный срок. В населенных пунктах поселения с численностью населения менее 100 человек проектом предусматривается организация автономных систем (септики).

Планируется в п. Новоселье демонтаж участка канализационного коллектора. Также проектом предусматривается реконструкция существующих сетей водоотведения.

В целях обеспечения охраны рек от загрязнения, существующие аварийные выпуски неочищенных сточных вод ликвидируются.

Энергоснабжение.

Электроснабжение.

Существующее положение.

Электроснабжение потребителей Аннинского сельского поселения осуществляется от Ленинградской энергосистемы через электроподстанции ПС 110/10 кВ № 395 «Большевик», ПС 110/10 кВ № 191 «Красная Подстава» и ПС 110/10 кВ № 535 «ЮЗОС».

На ПС 110/10 кВ № 395 «Большевик» установлен один трансформатор 10 МВА. Подстанция присоединена в рассечку ВЛ 110 кВ «ПС № 39 Ломоносовская – ПС № 535 ЮЗОС».

На ПС 110/10 кВ № 191 «Красная Подстава» установлены два трансформатора мощностью по 10 МВА. Подстанция запитывается по отпайке от ВЛ 110 кВ «ПС № 316 Встреча – ПС № 39 Ломоносовская» и отпайке от ВЛ 110 кВ «ПС № 502 Мартышкино – ПС № 153 Русско-Высоцкое».

На ПС 110/10 кВ № 535 «ЮЗОС» установлены два трансформатора мощностью по 63 МВА. ПС «ЮЗОС» запитывается по двум ВЛ от ПС № 9 «Западная» и по двум ВЛ от ПС № 39 «Ломоносов». От ПС «ЮЗОС» отходит двухцепная ВЛ 110 кВ на ПС № 364 «Гороелово-2» и одноцепная ВЛ 110 кВ на ПС № 222 «Горелово» (отпайка от ВЛ «ПС № 395 Большевик – ПС № 535 ЮЗОС»).

Также по территории поселения проходят следующие линии электропередач:

  - ВЛ 330 кВ «ЛАЭС – ПС № 9 Западная»;

  - ВЛ 330 кВ «ЛАЭС – ПС № 1 Восточная»;

  - ВЛ 330 кВ «ПС № 9 Западная – ПС Южная».

В Аннинском сельском поселении источники электроэнергии отсутствуют.

Трассы ВЛ 35, 110, 330 кВ находятся в удовлетворительном состоянии, опоры железобетонные.

Распределение электроэнергии по поселению осуществляется на напряжении 10/0,4 кВ.

Часть ВЛ 10 и 0,4 кВ имеют большой процент износа и требуют замены. Кабельные линии электропередач 10 и 0,4 кВ находятся в хорошем состоянии.

Часть ТП имеет один трансформатор, находится в неудовлетворительном состоянии и требует реконструкции.

Современный расход электроэнергии на одного человека составляет в среднем по поселению 1300 кВтч в год. Современный укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по поселению – 0,32 кВт/чел.

Электрические нагрузки. Проектная схема.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок для поселения с газовыми плитами – 2170 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составит в среднем по поселению – 0,41 кВт/чел.

Указанные нормы коммунально-бытового потребления на 1-ую очередь строительства составят соответственно 1600 кВтч/чел в год, 4900 часов и 0,33 кВт/чел.

При отсутствии газоснабжения отдельных населенных пунктов Аннинского сельского поселения природным газом, для пищеприготовления будут использоваться стационарные электроплиты. Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок для поселения со стационарными электроплитами плитами – 2750 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5500. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составит в среднем по поселению – 0,5 кВт/чел. Указанные нормы коммунально-бытового потребления на 1-ую очередь строительства составят соответственно 1900 кВтч/чел в год, 5000 часов и 0,38 кВт/чел.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора Аннинского сельского поселения:

Таблица VII.8

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения (проект.), чел. | ИЖС, кв.м население, чел. | Малоэтаж-ное, кв.м нас.,чел. | Многоэтаж-ное, кв.м нас., чел. | Максималь-ная электричес-кая нагрузка, МВт | Годовое электропо-требление, млн. кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алакюля | 500 | 25 000 500 |  |  | 0,21 | 1,09 |
| 2 | Аннино | 5890 | 112 500 2 250 | 145 600 3 640 |  | 2,41 | 12,78 |
| 3 | Бол. Томики | 1000 | 50 000 1 000 |  |  | 0,41 | 2,17 |
| 4 | Иннолово | 2300 | 115 000 2 300 |  |  | 0,94 | 4,99 |
| 5 | Капорское | 450 | 22 500 450 |  |  | 0,18 | 0,98 |
| 6 | Кемпелево | 450 | 22 500 450 |  |  | 0,18 | 0,98 |
| 7 | Куттузи | 6000 |  | 160 000 4 000 | 60 000 2 000 | 2,46 | 13,02 |
| 8 | Лесопитомник | 120 | 6 000 120 |  |  | 0,05 | 0,26 |
| 9 | Новоселье | 52300 | 200 000 4 000 | 165 000 3 300 | 1 350 000 45 000 | 21,44 | 113,49 |
| 10 | Пески | 500 | 25 000 500 |  |  | 0,21 | 1,09 |
| 11 | Пигелево | 360 | 18 000 360 |  |  | 0,15 | 0,78 |
| 12 | Кемяряйзи | 20 | 1 000 20 |  |  | 0,01 | 0,04 |
| 13 | Рапполово | 20 | 1 000 20 |  |  | 0,01 | 0,04 |
| 14 | Рюмки | 60 | 3 000 60 |  |  | 0,02 | 0,13 |
| 15 | Тиммолово | 30 | 1 500 30 |  |  | 0,01 | 0,07 |
|  | Итого: | 70000 | 628 000 12 060 | 470 600 10 940 | 1 410 000 47 000 | 28,70 | 151,90 |

Максимальная электрическая нагрузка Аннинского сельского поселения с учетом промышленности и других потребителей:

Таблица VII.9

| Наименование | Электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- |
| Жилищно-коммунальный сектор | 28,7 |
| Промышленность | 104,0 |
| Прочие потребители | 17,3 |
| Итого | 150,0 |
| То же с учётом коэффициента одновременности (0,85) | 127,5 |

Максимальная нагрузка по Аннинскому сельскому поселению составит 150 МВт.

Рост электрических нагрузок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и развития промышленности.

Покрытие нагрузок предусматривается от Ленинградской энергосистемы за счет развития электросетевого хозяйства.

Необходима реконструкция подстанции № 395 «Большевик» с установкой на ней второго трансформатора 10 МВА.

Электроснабжение поселка Новоселье на 1 очередь строительства будет осуществляться от одной проектируемой подстанции 110/10 кВ, на расчетный срок – от двух. На каждой подстанции предполагается установка двух трансформаторов мощностью 63 МВА каждый. Подключение данных подстанций в соответствии с техническими условиями ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» от 19.12.08г. №ЛЭ/15-01/1923 будет обеспечиваться к проектируемой ПС «Пулковская» 330/110 за счет строительства двухцепной ВЛ 110 кВ и от двух проектируемых ТЭС в северо-восточной части п. Новоселье с генерируемой мощностью по 12 по МВт каждая.

На расчетный срок к проектируемой двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 330/110 кВ «Пулковская» до п. Новоселье, планируется подключить по двум отпайкам (оп одной от каждой цепи) подстанцию 110/10 кВ для электроснабжения проектируемой промзоны, между п. Новоселье и п. Аннино.

Также для обеспечения надёжного электроснабжения промышленных зон Горелово, Дони-Верево, Новоселье, Черемыкино предусматривается сооружение ПС 330/110 кВ Красносельская. К ПС 330 кВ Красносельская по ВЛ 110 кВ предполагается присоединить подстанции 110 кВ, питающие промзоны. Это позволит обеспечить электроэнергией проектируемую промзону западнее п. Куттузи.

Намечено строительство ВЛ 330 кВ, которые пройдут по территории Аннинского поселения:

  - «ЛАЭС – ПС № 42 Гатчинская»;

  - «ЛАЭС – ПС Красносельская», с сооружением ПС 330/110/10 кВ «Красносельская»;

  - «ЛАЭС – ПС № 9 Южная».

Электроснабжение населенных пунктов Аннинского сельского поселения предусматривается по ВЛ (КЛ) 10 кВ от ПС 110/10 кВ № 395 «Большевик», ПС 110/10 кВ № 191 «Красная Подстава», ПС 110/10 кВ № 535 «ЮЗОС» и новых подстанций 110/10 кВ.

Необходимо предусмотреть прокладку линий 10/0,4 кВ в пределах селитебной территории в кабельном исполнении.

При развитии поселения необходимым мероприятием будет расширение и модернизация существующих и строительство новых квартальных трансформаторных подстанций по радиальной схеме.

Необходима реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10/0,4 кВ.

Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

Местоположение электроподстанций, прохождение линий электропередач 35 кВ и выше показаны на «Схеме энергоснабжения Аннинского сельского поселения» в масштабе 1:10 000.

Теплоснабжение

Существующее положение

Потребителями тепловой энергии являются: жилищно-коммунальный сектор, промышленные предприятия и прочие потребители поселения.

Теплоснабжение жилой застройки п. Новоселье осуществляется от одной отопительной котельной.

Теплоснабжение жилой застройки п. Аннино осуществляется от одной промышленной котельной.

Также одна отопительная котельная расположена в п. Лесопитомник.

Теплоносителем является горячая вода с параметрами 95/70 0С.

Теплоснабжение ИЖС – индивидуальное (котлы, генераторы на природном газе) или печное (на древесном топливе).

Основные технико-экономические показатели котельных Аннинского сельского поселения:

Таблица VII.10

| Населенный пункт, местоположение | Тип котлов | Кол-во котлов, шт. | Вид топлива | Установ-ленная мощность, (Гкал/час) | Подключенная нагрузка, (Гкал/час) | Годовая выработка теплоэнергии, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Новоселье | ДКВР-10/13 | 2 | газ | 12,3 | 12,3 | 24,9 |
| п. Аннино | ДЕ-10/14 | 4 | газ | 9,2 | 9,2 | 26,5 |
| п. Лесопитомник | Универсал-6 | 2 | уголь | 0,222 | 0,222 | 0,56 |

На котельной п. Лесопитомник установлены котлы, работающие на угле. Теплооборудование котельной необходимо модернизировать и перевести на природный газ.

Прокладка тепловых сетей – надземная и подземная. Тип изоляции теплосетей шлако- и минеральная вата.

Большая часть теплосетей, находящихся в ветхом состоянии, требует замены.

У потребителей теплоэнергии отсутствуют приборы учета получаемого тепла.

Тепловые потери составляют порядка 10 % от полезного отпуска в год.

Тепловые нагрузки. Проектная схема.

Тепловые нагрузки Аннинского поселения определены в соответствии с гипотезой промышленного развития, изменением численности населения и благоустройством жилого фонда.

Централизованное теплоснабжение потребителей поселка намечается от источников, работающих на природном газе. Теплоснабжение ИЖС и потребителей, удаленных от трасс теплосетей, будет осуществляться от индивидуальных отопительных систем (печей, котлов и др.), работающих на природном газе.

Проектом предусматривается обеспечить центральным отоплением и горячим водоснабжением всю существующую и новую жилищную капитальную застройку, за исключением ИЖС, и всю общественную застройку.

Централизованное теплоснабжение предусматривается в п. Новоселье, п. Аннино и п. Куттузи.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т = -29 0С (согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»).

Согласно СНиП 2.04.07-86 (п.2.4, прил.2):

- укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят (Вт/м2 общей площади):

Таблица VII.11

| Застройка | ИЖС (1-2 этажа) | 3 этажа |
| --- | --- | --- |
| Существующая | 219,8 | 129,2 |
| Новая | 174,6 | 98,6 |

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25;

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят для существующих зданий – 0,4; для новых – 0,6;

- укрупненный показатель теплового потока на горячее водоснабжение принят 407 Вт/чел.

Тепловые нагрузки по населенным пунктам Аннинского сельского поселения с централизованным теплоснабжением

| № п/п | Населен-ный пункт | Числен-ность населения (проект.), чел. | ИЖС, кв.м население, чел. | Малоэтаж-ное, кв.м нас.,чел. | Многоэтаж-ное, кв.м нас., чел. | Отопле-ние жилых зданий, МВт | Отопление обществен-ной застройки, МВт | Вентиляция общественной застройки, МВт | ГВС, МВт | Суммарная максимальная нагрузка, МВт | Суммарная максимальная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алакюля | 500 | 25 000 500 |  |  | 4,35 | 1,09 | 0,65 | 0,49 | 6,57 | 5,7 |
| 2 | Аннино | 5890 | 112 500 2 250 | 145 600 3 640 |  | 33,79 | 8,45 | 5,07 | 5,75 | 53,06 | 45,6 |
| 3 | Бол. Томики | 1000 | 50 000 1 000 |  |  | 8,69 | 2,17 | 1,30 | 0,98 | 13,14 | 11,3 |
| 4 | Иннолово | 2300 | 115 000 2 300 |  |  | 19,99 | 5,00 | 3,00 | 2,25 | 30,23 | 26,0 |
| 5 | Капорское | 450 | 22 500 450 |  |  | 3,91 | 0,98 | 0,59 | 0,44 | 5,91 | 5,1 |
| 6 | Кемпелево | 450 | 22 500 450 |  |  | 3,91 | 0,98 | 0,59 | 0,44 | 5,91 | 5,1 |
| 7 | Куттузи | 6000 |  | 160 000 4 000 | 60 000 2 000 | 20,58 | 5,15 | 3,09 | 5,86 | 34,67 | 29,8 |
| 8 | Лесопитомник | 120 | 6 000 120 |  |  | 1,04 | 0,26 | 0,16 | 0,12 | 1,58 | 1,4 |
| 9 | Новоселье | 52300 | 200 000 4 000 | 165 000 3 300 | 1 350 000 45 000 | 161,87 | 40,47 | 24,28 | 51,09 | 277,70 | 238,8 |
| 10 | Пески | 500 | 25 000 500 |  |  | 4,35 | 1,09 | 0,65 | 0,49 | 6,57 | 5,7 |
| 11 | Пигелево | 360 | 18 000 360 |  |  | 3,13 | 0,78 | 0,47 | 0,35 | 4,73 | 4,1 |
| 12 | Кемяряйзи | 20 | 1 000 20 |  |  | 0,17 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,26 | 0,2 |
| 13 | Рапполово | 20 | 1 000 20 |  |  | 0,17 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,26 | 0,2 |
| 14 | Рюмки | 60 | 3 000 60 |  |  | 0,52 | 0,13 | 0,08 | 0,06 | 0,79 | 0,7 |
| 15 | Тиммолово | 30 | 1 500 30 |  |  | 0,26 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,39 | 0,3 |
|  | Итого: | 70000 | 628 000 12 060 | 470 600 10 940 | 1 410 000 47 000 | 271,07 | 67,77 | 40,66 | 68,38 | 447,88 | 385,2 |

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора населенных пунктов Аннинского сельского поселения с предусматриваемым централизованным отоплением приведены в таблице VII.12.

Таблица VII.12

| Населенный пункт | Максимальный тепловой поток, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | Многоквартирная, блокированная и общественная застройка | ИЖС | Всего |
| п. Новоселье | 200,0 | 38,8 | 238,8 |
| п. Аннино | 26,5 | 19,1 | 45,6 |
| п. Куттузи | 29,8 | 0 | 29,8 |
| Итого | 256,3 | 57,9 | 314,2 |

Тепловые нагрузки многоквартирной, блокированной и общественной застройки населенных пунктов Аннинского сельского поселения с предусматриваемым централизованным отоплением составят около 260 Гкал/час.

При развитии теплоснабжения п. Новоселье необходимо выполнить строительство тепловых станций на природном газе с комбинированной выработкой электро- и теплоэнергии. Необходимо выполнить реконструкцию изношенных тепловых сетей, индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения жилых домов. Для поддержания установленного температурного графика работы сетей на источниках теплоэнергии необходимо внедрять автоматическое регулирование отпуска тепловой энергии.

Необходимо строительство теплосетей в новую планируемую застройку. Для надежного централизованного теплоснабжения п. Новоселье проектом предлагаются мероприятия по закольцовке магистральных теплосетей.

Для развития централизованного теплоснабжения п. Аннино необходимо строительство новой отопительной котельной в северной части поселка установленной мощностью не менее 20 Гкал/час.

Для централизованного теплоснабжения п. Куттузи необходимо строительство новой отопительной котельной установленной мощностью не менее 30 Гкал/час, выполнить строительство тепловых сетей в районы планируемой застройки.

Промышленные предприятия будут обеспечиваться теплоэнергией от собственных источников (котельных). Суммарная тепловая нагрузка промышленных предприятий Аннинского поселения составит по предварительному расчету 320 Гкал/час, из которых примерно половина будет приходиться на транспортно-логистические предприятия.

Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения индивидуальной жилой застройки необходимо применять индивидуальные отопительные системы, топливом для которых будет природный газ, либо в редких случаях древесное топливо.

Также для теплоснабжения индивидуальной застройки возможно применение тепловых насосов.

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей, и таким образом сокращение потерь энергии. При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла. Замену изношенных и строительство новых теплотрасс следует вести с применением ППУ изоляции.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

- строительство дополнительных источников теплоэнергии;

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

- использование закрытых систем теплоснабжения;

- замена изношенного оборудования котельных и участков отопительных тепловых сетей, повышение их теплоизоляции;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций.

Трассы магистральных теплопроводов, местоположение источников тепла приведены на «Схеме энергоснабжения Аннинского сельского поселения» в масштабе 1:10 000.

Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение Аннинского сельского поселения осуществляется природным и сжиженным газом.

Природный газ поступает в поселение через ГРС «Новоселье», расположенной в южной части п. Новоселье и через ГРС «ГППЗ Большевик».

ГРС «Новоселье» запитывается от магистрального газопровода «Петродворец – Ломоносов». Производительность ГРС – 1,3 тыс. куб. м/час, фактическая – 0,74 тыс. куб. м/час.

ГРС «ГППЗ Большевик» запитывается от магистрального газопровода «Кипень – Ломоносов». Производительность ГРС – 31 тыс. куб. м/час, фактическая – 4,4 тыс. куб. м/час.

Газифицированы следующие населенные пункты Аннинского поселения: п. Аннино, п. Бол. Томики, п. Новоселье.

Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

Расход газа. Проектные решения

Газоснабжение Аннинского поселения планируется осуществлять природным и сжиженным газом.

Использование во всех отраслях хозяйства природного газа улучшит условия проживания населения, позволит использовать газ как топливо для котельных, значительно снизит расходы на тепло- и энерговыработку.

Согласно СП 42-101-2003, удельное коммунально-бытовое газопотребление по поселению на перспективу составит 300 нм3/год для потребителей индивидуального жилищного фонда, 120 нм3/год – для потребителей многоэтажного фонда, с учетом централизованного горячего водоснабжения капитальной жилой застройки.

Расход природного газа по Аннинскому поселению при 100 % газификации:

Таблица VII.13

| № п/п | Населенный пункт | Числен-ность населе-ния (проект.), чел. | ИЖС, кв.м население, чел. | Малоэтаж-ное, кв.м нас.,чел. | Многоэтаж-ное, кв.м нас., чел. | Расход природного газа на пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды, млн. куб. м/год | Расход природного газа на отопление, вентиляцию и ГВС жилой и общественной застройки, млн. куб. м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алакюля | 500 | 25 000 500 |  |  | 0,15 | 3,99 |
| 2 | Аннино | 5890 | 112 500 2 250 | 145 600 3 640 |  | 1,11 | 31,92 |
| 3 | Бол. Томики | 1000 | 50 000 1 000 |  |  | 0,30 | 7,91 |
| 4 | Иннолово | 2300 | 115 000 2 300 |  |  | 0,69 | 18,2 |
| 5 | Капорское | 450 | 22 500 450 |  |  | 0,14 | 3,57 |
| 6 | Кемпелево | 450 | 22 500 450 |  |  | 0,14 | 3,57 |
| 7 | Куттузи | 6000 |  | 160 000 4 000 | 60 000 2 000 | 0,72 | 20,86 |
| 8 | Лесопитомник | 120 | 6 000 120 |  |  | 0,04 | 0,98 |
| 9 | Новоселье | 52300 | 200 000 4 000 | 165 000 3 300 | 1 350 000 45 000 | 7,00 | 167,16 |
| 10 | Пески | 500 | 25 000 500 |  |  | 0,15 | 3,99 |
| 11 | Пигелево | 360 | 18 000 360 |  |  | 0,11 | 2,87 |
| 12 | Кемяряйзи | 20 | 1 000 20 |  |  | 0,01 | 0,14 |
| 13 | Рапполово | 20 | 1 000 20 |  |  | 0,01 | 0,14 |
| 14 | Рюмки | 60 | 3 000 60 |  |  | 0,02 | 0,49 |
| 15 | Тиммолово | 30 | 1 500 30 |  |  | 0,01 | 0,21 |
|  | Итого: | 70000 | 628 000 12 060 | 470 600 10 940 | 1 410 000 47 000 | 10,57 | 269,64 |

Потребление природного газа по Аннинскому поселению, без учета промышленных предприятий, составит 280 млн. куб. м/год.

Ориентировочный расход природного газа промышленными предприятиями составит 155 млн. куб. м/год, из которых 70,5 млн. куб. м/год – транспортно-логистическими предприятиями.

Суммарный расход природного газа на территории поселения может составить 435 млн. куб. м/год.

Для газификации населенных пунктов необходимо провести мероприятия по переводу жилищного фонда, теплоисточников, промышленных объектов и остальных потребителей сжиженного углеводородного газа на природный газ. Для этого необходимо строительство дополнительных газопроводов и газораспределительных пунктов в населенных пунктах.

Газификация Аннинского поселения предусматрвается от трех ГРС: ГРС «Новоселье», ГРС «ГППЗ Большевик» и ГРС «Лаголово».

Предусматривается перекладка магистрального газопровода «Петродворец – Ломоносов» и перенос ГРС «Новоселье» с территории планируемой застройки в п. Новоселье, с увеличением диаметра трубы до 500 мм.

Необходимо увеличить производительность ГРС «Новоселье» для удовлетворения потребности в природном газе потребителей Аннинского поселения.

Проектируемые ТЭС в п. Новоселье планируется запитать от газопровода высокого давления диаметром 700 мм, намечаемого к строительству в рамках проекта газоснабжения Юго-Западной ТЭЦ. Необходимо предусмотреть резервирование газоснабжения двух ТЭС, для этого к ним необходимо проложить газопровод высокого давления от реконструируемого газопровода «Санкт-Петербург – Петродворец – Ломоносов». Данная работа была выполнена ЗАО «Газинжпроект» в 2007 г.

Необходимо газифицировать проектируемую отопительную котельную в п. Куттузи от ГРС «Лаголово».

Также необходимо газифицировать проектируемую отопительную котельную в п. Аннино от ГРС «ГППЗ Большевик» или от реконструированной ГРС «Новоселье».

Предусматривается газифицировать следующие населенные пункты: п. Куттузи, п. Пигелово, п. Кемяряйзи, п. Капорское, п. Кемпелово, п. Алакюля, п. Иннолово, п. Лесопитомник, п. Пески. Также необходимо продолжать газификацию уже газифицированных населенных пунктов.

Для надежного газоснабжения Аннинского поселения проектом предлагаются мероприятия по закольцовке газопроводов высокого давления, идущих от разных ГРС.

Сжиженный углеводородный газ возможно использовать для нужд населения (пищеприготовление, горячее водоснабжение, животноводчество), заправки автотранспорта, в мелких предприятиях и учреждениях культурно-бытового и коммунального обслуживания, удовлетворения некоторых производственных потребностей сельского хозяйства (резка и сварка металла, лабораторные нужды и прочее).

Местоположение ГРС, ГРП, трассы существующих и проектируемых газопроводов поселения показаны на «Схеме энергоснабжения Аннинского сельского поселения» в масштабе 1:10 000.

## Информатизация и связь

### Существующее положение

Существующая АТС на 500 номеров расположена в здании общественного центра, подключена к районной АТС Ломоносовского района (г. Ломоносов). В поселение приходит кабельная канализация от ст. метро Автово.  Ряд  абонентов  имеют телефоны с городскими номерами.

Телевизионное и радиовещание  осуществляется с  телебашни  г. Санкт-Петербурга. Охват полный. Сеть кабельного телевидения отсутствует.

Подвижная сотовая телефонная связь обеспечивается всеми основными операторами. Базовые станции  расположены в центре посёлка.

### Основные положения проектных решений

Проектом предусматривается реконструкция существующей АТС с увеличением ёмкости до 25000 номеров. Рекомендуется использование телефонных абонентских линий АТС для доступа к сети Интернет, путем их уплотнения средствами DSL. Наряду с этим проектом определена прокладка оптических кабелей с вводом в каждое здание для обеспечения широкополосного доступа. Предусматриваются выносы АТС и узлы доступа к мультисервисной сети, располагаемые в контейнерах или в выделенных помещениях общественных и жилых зданий.

Прокладку и обустройство кабельной канализации предлагается выполнить в районах многоэтажной застройки и, частично, в районах одноэтажной застройки.  В последних, как правило, основными являются воздушные кабельные линии связи. Кабельная канализация и опоры воздушных линий должны  обеспечивать прокладку требуемого количества симметричных и оптических кабелей связи  в соответствии с ведомственными нормами проектирования.  Трассы кабельной канализации и воздушных кабельных линий связи,  необходимость и место расположения выносов (абонентских блоков) АТС,  узлов доступа мультисервисной сети определяются  проектами планировки территории с  учётом проекта  сети связи поселения.

Предусматривается:

строительство здания (выделение группы помещений) для размещения центра хранения и обработки данных;

- сооружение отделений почтовой связи из расчета одно на 15000 человек;

- установка таксофонов с услугами местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи.

оборудование пунктов коллективного доступа в Интернет;

- развёртывание сети кабельного телевидения;

- установка уличных (подъездных) громкоговорителей проводного вещания, без разводки линий вещания по квартирам.

Основные требования к инфраструктуре информатизации и связи определены с учетом положений «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации»  (М. 2008 г.), утверждённой Президентом РФ.

Предусматривается  размещение в поселении 3 почтовых отделений, являющихся одновременно пунктами коллективного доступа в Интернет. Дополнительные пункты коллективного доступа в Интернет организуются на базе Интернет-клубов и кафе.

# VIII Санитарная очистка территории

Существующее состояние санитарной очистки

Очистка территории Аннинского сельского поселения – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось - помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.

Используемые в МО «Аннинское сельское поселение» нормы накопления отходов для населения, объектов общественного назначения и торговых предприятий утверждены Постановлением Главы Администрации Муниципального образования «Ломоносовский район» от 22 декабря 2006 года № 2442, представлены в таблице VIII.1.

Таблица VIII.1

Нормы накопления ТБО для населения, объектов общественного назначения и торговых предприятий МО «Аннинское сельское поселение»

| Объект образования отходов | Среднегодовая норма накопления отходов единицу измерения |
| --- | --- |
|  | куб. м |
| Жилой фонд /благоустроенный/ (на 1 человека) | 1,60 |
| Жилой фонд /неблагоустроенный/ (на 1 человека) | 1,30 |
| Предприятия торговли |
| Продовольственными товарами (на 1 м2 торговой площади) | 1,50 |
| Промышленными товарами (на 1 м2 торговой площади) | 1,32 |
| Ларьки, палатки (на 1 м2 торговой площади) | 4,00 |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| Административные учреждения (на 1 сотрудника) | 0,99 |
| Проектные организации, офисы, конторы (на 1 сотрудника) | 0,99 |
| Банки (на 1 сотрудника) | 0,99 |
| Отделения связи (на 1 сотрудника) | 0,99 |
| Учреждения здравоохранения |
| Поликлиники, амбулатории (на 1 посещение) | 0,02 |
| Аптеки, аптечные киоски (на 1 м2 площади) | 0,30 |
| Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования |
| Детский сад (на 1 место) | 0,99 |
| Школа (на 1 учащегося) | 1,10 |
| Культурно-спортивные, развлекательные учреждения |
| Кинотеатры, театры (на 1 место) | 0,19 |
| Библиотеки (на 1 посещение) | 0,19 |
| Спортивные залы, бассейны (на 1 посещение) | 0,15 |
| Залы игровых автоматов, казино, клубы (на 1 пос. место) | 0,15 |
| Предприятия бытового обслуживания |
| Бани (на 1 посещение) | 0,19 |
| Предприятия общественного питания (на 1 м2 площади) | 2,56 |

Для получения правильного представления о соотношении объемов твердых бытовых отходов от различных источников и контроля за объемами отходов, поступающих на полигон, необходимо проведение работ по определению норм накопления отходов для тех объектов санитарной очистки, у которых норма накопления не определена, и уточнение общих объемов образования отходов.

По данным Администрации МО «Аннинское сельское поселение» больше половины отходов в объемном соотношении приходится на население. В дальнейших расчетах будет принято соотношение объемов ТБО, образующихся от населения и предприятий и организаций 70:30.

Сбор и вывоз ТБО в населенном пункте Новоселье осуществляется по заявочной системе.

Система сбора и вывоза отходов в населенном пункте Новоселье от населения и организаций и предприятий контейнерная:

-система несменяемых сборников: сбор отходов осуществляется в мусоросборники (контейнеры) согласно графиков и вывозятся спецавтотранспортом, применяемым для вывоза отходов в этой системе.

Пути решения проблем в сфере санитарной очистки территории Аннинского сельского поселения:

1. Необходимо проведение работ по комплексному благоустройству территории:

- реконструкция и ремонт фасадов и подъездов зданий,

- организация дорожно-тропиночной сети,

- устройство газонов и цветников,

- освещение территории дворов,

- обустройство мест сбора мусора.

2. В целях упорядочения процесса сбора и удаления отходов необходимо:

- выбор и обоснование единой системы в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

- проведение обоснованных расчетов необходимого контейнерного парка, а также определение количества и месторасположения контейнерных площадок с соблюдением санитарно-гигиенических норм.

- оборудование контейнерных площадок в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

- обоснование необходимых мощностей автопарка по удалению твердых и жидких бытовых отходов и уборке территории.

- снижение объемов отходов потребления, направляемых на полигон, в целях обеспечения экономии денежных средств и трудозатрат за счет введения системы раздельного сбора на МПС. (Осуществляется при разработке комплексной схемы санитарной очистки территории Ломоносовского муниципального района).

- снижение объемов отходов потребления, направляемых на полигон, в целях обеспечения экономии денежных средств и трудозатрат за счет введения системы приема вторичного сырья.

Предлагаемая организация сбора и удаления отходов

### Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Бытовые отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие бытовые отходы. К твердым бытовым отходам (ТБО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает в себя:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- обезвреживание и утилизация бытовых отходов.

При использовании рекомендуемой для поселения контейнерной системы сбора отходов выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающих жителей и т.д.

Применение системы сменяемых сборников целесообразно при дальности вывоза не более 8 км, при обслуживании объектов временного образования отходов и сезонных объектов (летние кафе и павильоны, ярмарки, места с большим скоплением людей). При системе сменяемых сборников отходов заполненные контейнеры следует погружать на мусоровоз, а взамен оставлять порожние чистые контейнеры. В этой системе применяются контейнерные мусоровозы.

Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Использование данной системы приемлемо для районов северной и средней климатической зон, для малоэтажной застройки и домов средней этажности. Эффективность системы несменяемых сборников обеспечивается при использовании различных типоразмеров контейнеров - от 0,3 до 1,1 м3. При системе несменяемых сборников отходов твердые бытовые отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте. В этой системе применяются кузовные мусоровозы.

При временном хранении отходов в контейнерах должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Металлические и пластиковые контейнеры для сбора отходов в летний период необходимо промывать (при «несменяемой» системе не реже одного раза в 10 дней, «сменяемой» - после опорожнения).

В жилых домах 5 этажей и более следует устраивать мусоропроводы в соответствии с требованиями с СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений» введенным в действие с 1 января 2003 г.

При расположении сооружений для обезвреживания твердых бытовых отходов на расстояние от мест сбора более 25 км следует предусматривать и экономически обосновать возможность применения двухэтапного метода удаления отходов с использованием мусороперегрузочных станций.

### Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений следует производить по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Для их сбора необходимо организовать специально оборудованные места, расположенные на территории домовладений. Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м от жилых домов и не далее 100 м от входных дверей обслуживаемых зданий. Вокруг площадки устраивают зеленые насаждения. Размер площадки выбирают с учетом условий подъезда спецавтотранспорта при вывозе накопленных отходов. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному жилищной организацией. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается. Число площадок для сбора крупногабаритных отходов, обслуживающих район, определяют с учетом нормы накопления, плотности крупногабаритных отходов и периодичности вывоза. На начальном этапе предлагается частично использовать существующие на настоящий момент контейнерные площадки, имеющие асфальтовое покрытие.

### Организация сбора и вывоза прочих отходов

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных, ремонтных и реконструкционных работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается самими предприятиями в соответствии с настоящей Генеральной схемой санитарной очистки, утвержденной в МО «Аннинское сельское поселение». Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки, имеющие необходимую разрешительную документацию.

Отходы промышленных предприятий вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории пос. Новоселье находятся в ведении МО «Аннинское сельское поселение» согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 1.18).

Устройство неконтролируемых полигонов (свалок) бытовых отходов и отходов промышленных предприятий не допускается. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов находятся в ведении муниципального района МО «Ломоносовский район Ленинградской области» согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 15, п. 1.1).

Расчет прогнозируемых норм образования ТБО производится на основании данных Генеральной схемы Санитарной очистки МО «Аннинское сельское поселение».

Учитывая, что крупногабаритные отходы (КГО) достигают 5 % по объему от общего количества ТБО жилого сектора, а также соотношение объемов отходов населения и организаций и учреждений (70:30), определяем объем ТБО в целом по населенному пункту Новоселье с учетом всех поставщиков твердых бытовых отходов.

Уборка территории. Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются с развитием и модернизацией парка спецмашин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным нормам.

Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общего пользования, очистку колодцев дождевой канализации, с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололеда, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

Производственные отходы. Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2ТП-отходы» и размещаются в соответствии с нормативами отраслевых ведомств.

IX Инженерная подготовка территории

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями рассматриваемой проектом территории Аннинского сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация и очистка поверхностного стока;

- Понижение уровня грунтовых вод;

- Благоустройство водных объектов.

Цель настоящего раздела – на основании анализа специфических инженерно-строительных характеристик предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной подготовке и защите территории с учетом имеющихся защитных и прочих инженерно-технических сооружений с целью обеспечения стабильных условий функционирования сельского поселения, повышения уровня общего благоустройства территории

Схема планируемого размещения объектов капитального строительства и мероприятий в области инженерной подготовки территории выполнена на топографическом плане масштаба 1:10000.

1. Организация и очистка поверхностного стока

Существующее положение

В настоящее время на территории населенных пунктов Аннино и Новоселье, принадлежащих Анненскому сельскому поселению, существуют фрагменты сети ливневой канализации. Данные сети находятся в неудовлетворительном состоянии, не работают или же не справляются с задачей отвода поверхностных сточных вод. Кроме того, сброс поверхностных сточных вод осуществляется без очистки.

Исходя из вышеизложенного, проектом намечается строительство новой централизованной сети ливневой канализации в населенных пунктах поселения. Данное мероприятие также необходимо в связи с подверженностью территории подтоплению.

Проектные предложения

Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации городских территорий, наземных и подземных сооружений. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории.

Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства смешанной системы водоотведения, которая включает в себя как сеть открытых лотков (кюветов), так и закрытых коллекторов.

Закрытые водостоки предусматриваются в районах капитальной и коттеджной застройки, а также на территории промышленных и коммунально-складских зон.  Расположение водостоков принято с учетом того, что длина свободного пробега воды по лотку проезжей части улиц от водораздела до первого водоприемного колодца при продольном уклоне до 0,005 равна 150 м, при уклоне более 0,005 – 300 м. Средний диаметр закрытых водостоков принимается 700мм. Начальная глубина заложения закрытых водостоков принимается не менее 1,4м, что обусловлено глубиной промерзания грунта.

В районах индивидуальной застройки, а также на территории зеленых зон предусмотрены открытые водостоки. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой.

Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м.

Трассировка водоотводящей сети производилась с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком.

Всего в Аннинском сельском поселении проектируется строительство 37,8км закрытых водостоков ливневой сети (из них 26км на первую очередь строительства) и 22,8км открытых водостоков (из них 9,4км на первую очередь строительства).

Водоприемниками поверхностных сточных вод являются река Кикенка, руч. Каргинский, а также другие ручьи и осушительные канавы поселения.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных сооружениях по очистке поверхностных сточных вод.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения должны быть предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков должно проводиться с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 70% годового объема поверхностного стока. При этом на очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Тип очистных сооружений – секционные закрытого типа с возможностью наращивания мощности за счет увеличения числа секций, при малых расходах – кассетные. Целесообразность очистных сооружений закрытого типа заключается в том, что СЗЗ сокращается до 50м, что немаловажно в условиях дефицита территориальных ресурсов.

В состав очистных сооружений могут входить следующие модули – горизонтальные отстойники, кассетные съемные фильтры с синтетическим заполнителем (1 ступень), площадной песчано-гравийный фильтр (2 ступень) и пр.

В настоящее время имеется большое количество научно-производственных предприятий (НПП «Полихим», ЗАО «Севзапналадка», фирма «OyLabkoAb» (Финляндия) и другие), специализирующихся на разработке технологий очистки ливневых вод, производстве установок и станций полной заводской готовности различной производительности и степени очистки, в том числе в подземном исполнении.

Всего предусматривается строительство шести очистных сооружений ливневой канализации (из них 5 на первую очередь строительства).

Очищенные до нормативно чистых стоки, возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

В проекте дана принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока, соответствующая масштабу и стадии проектирования.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, должны выполняться отдельной организацией на стадии специального проекта.

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

Таблица IX.1

| Мероприятие | Ед. измерения | 1 очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Новоселье |
| Строительство закрытых водостоков ливневой канализации | км | 11,4 | 7,7 |
| Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации | шт. | 1 | - |
| Пески |
| Строительство закрытых водостоков ливневой канализации | км | 1,5 | 3,5 |
| Строительство открытых водостоков ливневой канализации | км | - | 3,6 |
| Аннино |
| Строительство закрытых водостоков ливневой канализации | км | 7,4 | 0,6 |
| Строительство открытых водостоков ливневой канализации | км | 0,9 | - |
| Бол. Томики, Рюмки, |
| Строительство закрытых водостоков ливневой канализации | км | 1,5 | - |
| Строительство открытых водостоков ливневой канализации | км | 1,4 | - |
| Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации | шт. | 1 | - |
| Куттузи |
| Строительство закрытых водостоков ливневой канализации | км | 3 | - |
| Строительство открытых водостоков ливневой канализации | км | 1 | - |
| Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации | шт. | 1 | - |
| Пигелево, Кемяряйзи |
| Строительство открытых водостоков ливневой канализации | км | - | 2,9 |
| Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации | шт. | - | 1 |
| Капорское, Кемпелево, Тиммолово, Рапполово, Алакюля |
| Строительство открытых водостоков ливневой канализации | км | 3,6 | 4,9 |
| Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации | шт. | 1 | - |
| Иннолово |
| Строительство закрытых водостоков ливневой канализации | км | 1,2 | - |
| Строительство открытых водостоков ливневой канализации | км | 1,5 | 2 |
| Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации | шт. | 1 | - |

2. Понижение уровня грунтовых вод.

В связи с тем, что практически вся территория Аннинского сельского поселения подвержена подтоплению и заболачиванию в результате высокого залегания грунтовых вод, проектом предлагается проведение ряда мероприятий, способствующих понижению уровня грунтовых вод и отведению поверхностного и дренажного стока, а именно:

- ремонт существующей осушительной мелиоративной сети на территории поселения;

- строительство сели ливневой канализации;

- проведение дренажных работ с выпуском дренажных вод в сеть ливневой канализации;

- расчистка русел реки Кикенки, Каргинского ручья, прудов и других водных объектов поселения.

3. Благоустройство водных объектов.

С целью понижения уровня грунтовых вод, а также с целью обустройства рекреационных зон поселения, проектом предлагается проведение мероприятий по благоустройству водных объектов поселения, а именно:

- расчистка русел реки Кикенки, Каргинского ручья и ручья, протекающего параллельно ему. На первую очередь предлагается расчистка русла реки Кикенки на протяжении 5,2км, на расчетный срок – 3,6км. Расчистка ручьев предусматривается на расчетный срок, протяженность – 11,1км.

- проведение дноуглубления и расчистки прудов поселения. На первую очередь – 8,5га (пруд в н. п. Аннино); на расчетный срок – 16,4га.

- Благоустройство береговой половы водных объектов Аннинского сельского поселения.

# X организация кладбищ

Существующее сельское кладбище в дер. Рюмки (как территория населенного пункта) имеет площадь 3,6 га. В генеральном плане предлагается вывести эту территорию из границ населенного пункта Рюмки, а само кладбище законсервировать. Под захоронения предполагается использовать территорию зоны специального назначения, создаваемую на землях сельскохозяйственного назначения по соседству – к северо-востоку от дер. Рюмки. Площадь территории, используемая непосредственно под захоронения, составит 19,4 га.

Территория консервируемого сельского кладбища отделяется 50-метровыми полосами зеленых насаждений как от жилой застройки так и от проектируемого кладбища, чем обеспечиваются нормативные санитарные разрывы от жилой застройки дер. Рюмки (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

# XI Охрана окружающей среды

Раздел «Охрана окружающей среды» включает анализ и оценку экологической обстановки в районе поселения, прогноз изменений функциональной значимости и экологических условий территории при реализации намечаемых решений по ее структурной организации.

## Оценка экологической обстановки

Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих нормативно-законодательным требованиям. В разделе использованы данные Российского Геоэкологического Центра (Урангеологоразведка), данные «Центра гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Ломоносовском районе», результаты мониторинга окружающей среды, выполненные Филиалом ФГУЗ «ЦГиЭ по Ломоносовскому району в Ленинградской области».

Атмосферный воздух

На состояние приземного слоя воздуха оказывают влияние стационарные и передвижные источники загрязнения, а также трансграничный перенос с сопредельных территорий. Основными источниками загрязнения воздуха являются предприятия Санкт-Петербурга:

- ГУП «Завод МПБО –2» «ОЗ МПБО», расположенный в юго-восточной части г. Санкт-Петербурга на расстоянии 900 м от Таллинского шоссе и 330 м от Волхонского шоссе;

- Юго-западные очистные сооружения ГУП «Водоканал Санкт-Петербург», расположенные к северо-востоку от рассматриваемой территории;

- жилищно-коммунальный комплекс и предприятия п. Новоселье;

- транспорт.

Фоновые концентрации (мг/м3) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов:

Взвешенные вещества -	0,17

Диоксид азота -		0,50

Диоксид серы -		0,015

Оксид углерода -		1,5

Оксид азота -			0,021

По данным результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха, проведенных Филиалом ФГУЗ «ЦГиЭ по Ломоносовскому району в Ленинградской области» ни по одному из исследуемых химических компонентов не отмечается превышения санитарно-гигиенических показателей, что позволяет сделать вывод о благополучной экологической обстановки на рассматриваемой территории.

В течение года преобладают юго-западные, южные и западные ветры, повторяемость которых составляет 59%. В летний период увеличивается повторяемость северо-восточных и восточных направлений, что способствует увеличению притока загрязняющих веществ с территории Санкт-Петербурга.

Воздействие южного полукольца КАД на состояние атмосферного воздуха.

Строительство южного полукольца КАД приведет к увеличению загрязнения атмосферного воздуха. С учетом проектируемой интенсивности движения автотранспорта, параметров дорожного полотна, а также расчетов, выполненных НИИ «Атмосфера» для восточных участков КАДа, можно сделать вывод, что для всех веществ, кроме оксидов азота, граница ПДК не выходит за полосу отвода дороги.

Поверхностные воды.

На территории проектирования протекают река Кикенка и Каргинский ручей. Река Кикенка является малым водотоком восточно-европейского типа, длина ее составляет 16 км, берет свое начало на Ижорской возвышенности от группы родников в окрестностях села Кипень и впадает в Финский залив в районе г. Стрельны.

Ниже п. Новоселье до пересечения рекой Волховского шоссе русло реки канализовано. На участке около 2 км русло представляет собой канал трапецеидальной формы.

По рыбохозяйственному значению р. Кикенка относится к водоемам второй категории, в воде которого химические вещества не должны отмечаться в концентрациях, превышающих рыбохозяйственные нормативы

По данным Филиала ФГУЗ «ЦГиЭ по Ломоносовскому району в Ленинградской области» воды р. Кикенки относится к умеренно загрязненным. В генеральном плане предполагается запректирована очистка ливневых стоков в локальных очистных сооружениях (гидроботанические площадки).

Сетей ливневой канализации вблизи рассматриваемой территории нет. Близлежащие территории осуществляют сброс ливневых стоков на рельеф и в водные объекты. В целях предотвращения загрязнения вод реки Кикенки в проекте принята раздельная система канализации, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки (сброс стоков осуществляется на ЮЗОС), поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Поверхностные воды и дождевые воды перед сбросом в реку Кикенка должны пройти очистку на локальных очистных сооружениях (ЛОС) до состояния, удовлетворяющего требованиям нормативных документов.

Качество питьевой воды

По данным исследований воды из распределительной сети, выполненных Филиалом ФГУЗ «ЦГиЭ по Ломоносовскому району в Ленинградской области» в Аннинском сельском поселении, можно сделать вывод о невысоком качестве питьевой воды. В настоящее время отмечается превышение санитарно-гигиенических показателей в 1.6 раза по содержанию железа, в 1,7 раза по цветности, повышенное содержание в воде хлора.

Водоснабжение поселения на перспективу предполагается от Новоладожского водовода, размещение водозабора и насосной станции первого подъёма  предусмотрено на Ладожском озере. При подаче воды населению необходимо обеспечение нормативных требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», в связи с чем предусматривается устройство станции подготовки воды. Граница первого пояса зоны станции подготовки воды должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматриваться на расстоянии не менее 15 метров.

Почвы

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в промышленных и бытовых отходах, газопылевых выбросах и сбросах промышленных и сельскохозяйственных предприятий, котельных и ТЭЦ, автотранспорта и т.д. Значительное аэротехногенное воздействие на территорию оказывает г. Санкт-Петербург, которое распространяется на значительные площади.

Среди химических элементов, накапливающихся в почвенном покрове в результате антропогенного воздействия, наиболее токсичными являются, тяжелые металлы. Вследствие высокой физико-химической активности тяжелые металлы образуют различные соединения и при изменении условий среды могут менять формы существования. Для оценки уровня загрязнения почв использованы материалы Российского Геоэкологического Центра.

Работы по обследованию общехимического загрязнения объектов окружающей среды выполнялись специалистами РГЭЦ в соответствии с МУ 2.1.7.730-99 "Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест" госсанэпиднадзора России, 1999); “Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. СанПиН 2.1.7.1287-03”; «Методическими рекомендациями по оценке степени загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов металлами по их содержанию в снежном покрове и почве» (№5174-90 Минздрава СССР); «Порядком  определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами» (Минприроды РФ, 1993); гост 17.4.1.02-83. (Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения.); гост 17.4.03-85. (Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ.); гост 17.4.4.02-84. (Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализов.);  ГОСТ 2874-82 и др.

В северной части рассматриваемой территории было отобрано четыре пробы на определение концентраций тяжелых металлов. В таблице приведены статистические характеристики распределений содержания тяжелых металлов в почво-грунтах на территории проектирования по результатам обследования. В таблице IX.1 представлены также значения фоновых концентраций элементов для Ленинградской области. За фоновое, т.е. соответствующее "норме", принимается содержание контролируемого химического элемента в зональных почвах вне сферы локального антропогенного воздействия. Статистические характеристики распределения значений показателя суммарного загрязнения почв (Zc) приведены в нижней графе таблицы. Согласно существующим нормативам, при величине суммарного показателя Zc менее 16 почва относится к 1 категории загрязнения (допустимая), 16-32 - ко второй (умеренно опасная), 32-128 - к третьей (опасная), более 128 - к четвертой категории (чрезвычайно опасная).

Таблица XI.1

Статистические характеристики содержания химических элементов в поверхностном слое почво-грунтов, в мг/кг (n=4 пробы)

| Элементы | Фоновое содержание | Минимальное содержание | Максимальное содержание | Среднее содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Элементы 1 класса опасности |
| Hg | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,07 |
| Pb | 19,11 | 13,7 | 26,20 | 17,95 |
| As | 2,62 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Cd | 0,17 | 0,06 | 0,82 | 0,33 |
| Zn | 43,10 | 40,00 | 200,00 | 122,50 |
|  |  | Элементы 2 класса опасности |
| Ni | 15,30 | 2,50 | 15,00 | 9,38 |
| Co | 4,10 | 0,25 | 15,00 | 3,94 |
| Cr | 12,50 | 10,00 | 50,00 | 27,5 |
| Mo | 1,08 | 1,00 | 1,50 | 1,38 |
| Cu | 18,00 | 30,00 | 70,00 | 47,5 |
| Sb | 0,15 | 0,15 | 0,27 | 0,21 |
|  |  | Элементы 3 класса опасности |
| Mn | 117,70 | 50,00 | 300,00 | 175,00 |
| V | 16,20 | 5,00 | 40,00 | 21,25 |
| Sr | 111,00 | 100,00 | 100,00 | 150,00 |
| Ba | 202,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Zc |  | <1 | 14,7 | 8,8 |

Анализ экспериментальных данных показал, что:

-	средние содержания цинка превышают фоновые в 2,8 раза, ртути – в 2,4 раза, хрома – в 2,2 раза, меди в 2,6 раза. Содержания остальных токсикантов первых трех классов опасности незначительно превышают величину регионального фона. Из прочих элементов выявлено превышение по олову в 3 раза;

-	распределение концентраций тяжелых металлов в проанализированных пробах достаточно равномерно;

-	степень опасности загрязнения почв территории во многом определяется литологическим типом почво-грунтов.

Анализ почвенной карты Ленинградской области показал, что поверхностный слой почво-грунтов рассматриваемой территории представлен как супесчаными так и суглинистыми разностями. Песчаные и суглинистые почвы характеризуются различными ПДК для одного и того же токсиканта. Пробы почво-грунтов, отобранные в северной части земельного участка представлены в большей степени разностями супесчаного состава, характеризуются наиболее «жестким» нормативом.

В среднем установлено превышение предельно допустимых концентраций для супесей по следующим микроэлементам: цинк – в 2,2 раза, медь – в 1,4 раза. Повышенные концентрации цинка и меди, вероятно, обусловлены тем, что эти металлы входят в состав разнообразных удобрений, активно используемых в сельскохозяйственной деятельности.

По данным РГЭЦ величина суммарного показателя загрязнения (Zc) в почво-грунтах в среднем составляет 8,8 условных единиц, что соответствует «допустимой» категории загрязнения, и не представляет потенциальной опасности для здоровья населения. Кроме самой величины показателя Zc, большое санитарно-гигиеническое значение имеет и состав приоритетных токсикантов. Величина показателя суммарного загрязнения почв Zc рассчитана по большинству элементов первых трех классов токсической опасности (15 элементов): ртуть, свинец, мышьяк, кадмий, цинк (1 класс токсической опасности); кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром (2 класс); марганец, ванадий, стронций, барий (3 класс).

Загрязнение почвы органическими веществами незначительно. Концентрации бенз(а)пирена варьируют от 0,5 до 2,2 мкг/кг (<1 ПДК), что соответствует «чистой» категории загрязнения. Концентрация нефтепродуктов находится в диапазоне 31-32 мг/кг (<1 ПДК), что также соответствует «чистой» категории загрязнения. Содержание остальных органических загрязнителей находится заметно ниже установленных нормативом предельных концентраций.

Выделение санитарно-защитных зон по загрязнению почв является одним  из основных природоохранных мероприятий. Необходимо также обустройство граничных мелиоративных каналов за пределами зоны. Дополнительный землеотвод необходим также для проведения других природоохранных мероприятий: обустройство защитных полос зеленых насаждений, размещения очистных сооружений ливневого стока, организации обобщенной санитарно - защитной зоны.

На состояние почв оказывают влияние условия сбора, хранения и утилизации, бытовых отходов. В разделе «Санитарная очистка территории» предусмотрены мероприятия, связанные со сбором и утилизацией твердых бытовых отходов. В Ломоносовском районе, в непосредственной близости от Аннинского сельского поселения, расположен объект размещения твердых бытовых отходов – «Завод по механизированной переработке бытовых отходов- 2» «Опытный завод по механизированной переработке бытовых отходов».

Физические факторы воздействия на окружающую среду

К физическим факторам риска на рассматриваемой территории относятся электромагнитные поля и акустическое загрязнение. Основным физическим фактором воздействия на окружающую среду является шумовой.

Электромагнитное воздействие

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного назначения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрических полей, создаваемых воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к санитарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность электрического поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на участках ЛЭП вне зон жилой застройки.

В пределах интересующей нас территории возможно наличие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные подстанции. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Санкт-Петербурге, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышленной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают допустимые уровни на расстоянии 2 м от подстанции.

Таким образом, в пределах территории Аннинского, электромагнитное излучение, скорее всего, будет находиться ниже предельно-допустимого уровня, установленного СанПиН 2.1.2.002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Акустическое загрязнение

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки являются потоки всех видов автомобильного транспорта. Уровень шума на улицах зависит, в первую очередь, от величины транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия.

В непосредственной близости от участка предстоящего строительства проходит транспортная магистраль с весьма интенсивным движением – Волхонское шоссе. Рассматриваемая территория разделена на две части Красносельским шоссе (асфальтированным) с умеренно интенсивным движением на пос. Пески. Движение транспорта, в т.ч. большегрузного по шоссе является основным источником шума.

Предельно допустимые эквивалентные уровни шума для территории жилой застройки изменяются от 50 до 75 децибел в дневное время и от 40 до 60 в ночное время (СН 2.2.4/2.1.8.562-96). Предельно допустимые эквивалентные уровни шума в помещениях жилых и общественных зданий изменяются от 50 до 75 децибел в дневное время и от 40 до 60 в ночное время (СН 2.2.4/2.1.8.562-96).

Допустимый уровень шума, создаваемый средствами транспорта, для зданий, обращенных в сторону источника шума, составляет 65 дБа.

В северо-восточной части территории проектирования, граничащей с Волхонским шоссе, размещение жилой застройки не предусматривается.

Интенсивность движения на Красносельском шоссе составляет 600 приведенных авт/сутки в максимальный час в наиболее загруженном направлении (8800 - в сутки). При скорости потока 40 м/сек и проценте грузового и общественного транспорте 40% расчетный показатель уровня эквивалентного шума составит 71 децибел.

Воздействие южного полукольца КАД на акустический режим территории. Наибольшая зона влияния КАД на сопредельные территории определяется уровнем шума. Гигиенический норматив по уровню шума для ночного времени увеличивает зону негативного влияния. Граница этой зоны, при отсутствии препятствий и защитных сооружений может проходить от дороги на расстоянии около одного километра.

В зоне жилой застройки предусмотрена установка шумозащитных экранов. Комплекс шумозащитных мероприятий позволяет уменьшить зону сверхнормативного воздействия шума до 60-70 м. что и определяет размер зоны санитарного разрыва тех территорий, где КАД проходит рядом с жилой застройкой.
На рассматриваемой территории разрыв между жилой застройкой и трассой КАДа составляет 200 м.

Таким образом, на части территории, примыкающей к трассе КАД, необходимы шумозащитные мероприятия.

Радиационное загрязнение

При любом виде землепользования должна быть обеспечена радиационная безопасность населения и окружающей среды, подтверждено отсутствие радиоактивного загрязнения. Для анализа природной и техногенной составляющих радиационного фактора риска определяются:

Уровни гамма-излучения (мощность эквивалентной дозы);

Содержание радионуклидов в объектах окружающей среды;

Наличие участков радиоактивного загрязнения;

Степень радоноопасности территории.

Согласно «Методическим рекомендациям по оценке радиационной обстановки в населенных пунктах», утвержденным Министерством здравоохранения СССР 25.07.90 г.; СТ-СЭВ-4470-84 (ГОСТ 17.4.2.01-81); «Методическим указаниям по радиационному контролю территорий (Регламент радиационного контроля территорий городов и населенных пунктов)», утвержденным 05.05.99 г. Министерством Природных Ресурсов РФ, на значительной части территории Ленинградской области, в т.ч. и в контуре рассматриваемого участка ранее была проведена аэрогамма-спектрометрическая съемка масштаба 1:2000.

По результатам проведенной аэрогамма-спектрометрической съемки территории установлено, что интенсивность гамма-излучения на большей части проектируемой территории от 15 до 20 мкР/ч, в западном секторе интенсивность гамма-поля находится в диапазоне 10-15 мкР/ч, на локальном участке в юго-восточном секторе – 20-25 мкР/ч. (Рис.4 ).

Таким образом, мощность эквивалентной дозы гамма-излучения соответствует фоновым значениям для данного типа почв.

На обследованной территории и в радиусе 500 м. от границ участков радиоактивного загрязнения ранее не выявлено.

Радоноопасность территории

В соответствии с прогнозной картой районирования территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области по степени радоноопасности большая часть поселения расположена на территории, которая по степени радоноопасности относится к «безопасной» категории, на локальном участке в северо-восточном секторе категория радоноопасности соответствует «относительно безопасной».

Таким образом, в результате анализа имеющейся информации по радиационной обстановке на рассматриваемой территории, можно сделать вывод, что территория  не будет представлять опасности по техногенной и природной составляющим радиационного фактора риска. При размещении объектов капитального строительства необходимым является проведение детальных натурных исследований.

## Озеленение территории

.	Наличие в поселении зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Почвенно-климатические условия Ломоносовского района Ленинградской области вполне благоприятны для развития растительности, здесь сохранились значительные по площади лесные массивы, которые формируют лесопарковую зону г. Санкт-Петербурга.

Территория проектирования характеризуется антропогенным ландшафтом и большей частью представляет собой сельскохозяйственные угодья: поля, поросшие травянистой и редкой кустарниковой растительностью, Глуховский лесопарк , Шунгеровский лесопарк.

При проектировании учитывается природное окружение. Леса играют важную роль в планировочной организации территории, способствуют улучшению экологической обстановки. Для исключения негативного влияния рекреации необходимо проведение соответствующего обустройства территории лесопарка (организованной дорожно-тропиночной сети, оборудованных мест отдыха, мусоросборников и т.д.).

Проектируемая система озеленения поселения включает разнообразные по назначению объекты озеленения, равномерно размещенные по территории, которые образуют композиционно и функционально взаимосвязанную единую совокупность внутригородских и внешних насаждений. Основными узлами этой системы являются парки и скверы, т.е. зеленые насаждения общего пользования, зоны рекреации. Озеленение микрорайонов, детских, учебных и спортивных учреждений составляют зеленые насаждения ограниченного пользования. Связующим звеном насаждений между собой и окружающими лесами служат насаждения улиц, санитарно-защитных зон, промышленно-складских территорий, т.е. зеленые насаждения специального назначения, выполняющие защитные и санитарно-гигиенические функции.

Для отдыха населения могут быть использованы лесопарковые территории, примыкающие к жилой застройке. Для исключения негативного влияния рекреации необходимо проведение соответствующего обустройства территории лесопарка (организованной дорожно-тропиночной сети, оборудованных мест отдыха, мусоросборников и т.д.)

Зеленые насаждения специального назначения включают озелененные территории улиц, санитарно-защитных зон. Зеленые насаждения улиц предназначены для защиты зданий и пешеходов от шума, пыли и выхлопных газов. Рекомендованы линейные посадки: 1-2 ряда деревьев и кустарника в живых изгородях на разделительных полосах.

Охранные зоны автомобильных дорог, различных инженерных коммуникаций подлежат озеленению насаждениями фильтрующего типа, которые выполняют роль механического и биологического фильтра загрязненного воздушного потока. По этим же коридорам происходит проветривание санитарно-защитных зон. Вдоль КАДа предусматриваются изолирующие посадки плотной структуры (полосы или небольшие массивы), которые создают механическую преграду для загрязненных потоков воздуха.

Таким образом, в генеральном плане Аннинского сельского поселения предусматривается создание четкой системы озеленения, обеспечивающей оптимальные условия жизнедеятельности населения.

## Проблемы природопользования и охраны окружающей среды. Мероприятия по охране окружающей среды

В связи с территориальным развитием поселения возникают проблемы, связанные с природопользованием и охраной окружающей среды:

- повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта;

- загрязнение поверхностных вод: (поступление недостаточно очищенных и неочищенных сточных вод в Каргинский ручей и р. Кикенку; нарушение регламентов водоохранных и прибрежных защитных полос);

- химическое и бактериологическое загрязнение почв;

- увеличение доли территорий, подверженных физическому загрязнению;

- ухудшение гидрогеологических условий (развитие процессов подтопления).

В результате оценки современного экологического состояния и перспектив развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их устранению. Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии поселка. Следует отметить, что большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит превентивный характер, что позволяет предотвратить ухудшение экологической обстановки при интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках Генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственных зон предусмотрено с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения. Предусматривается благоустройство и приведение в соответствии с действующими регламентами состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

В целях предотвращения загрязнения поверхностных вод намечено строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации.

Ниже представлен комплекс градоэкологических мероприятий, предусмотренных генеральным планом (таблица IX.2). Их реализация позволит предотвратить загрязнение компонентов окружающей среды, будет способствовать обеспечению комфортных социально-бытовых условий и улучшению состояния здоровья населения.

Настоящим проектом не предусмотрено создание и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду муниципальных образований, имеющих общую границу с Аннинским сельским поселением.

Х ТЕРРИТОРИИ, ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ РАЗРАБОТКЕ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ

Наряду с планом реализации генерального плана Аннинского сельского поселения, содержащим решение и подготовке проекта правил землепользования и застройки, сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов, сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения, финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана, необходимо осветить и территориальный аспект подготовки документации по планировке территории.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков.

На карте (схеме) планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке, показано следующее.

1. Территория пос. Аннино в проектных границах полностью (площадь территории - 151  га).

2. Территория дер. Большие Томики в проектных границах полностью (площадь территории - 48  га).

3. Территория дер. Пески в проектных границах за исключением территории существующих садоводств и производственной зоны в восточной части населенного пункта (площадь территории - 80 га).

4. Территория центральной части пос. Новоселье к западу от Красносельского шоссе, участок проектируемой КАД на севере, территория производственной и общественно-деловой зоны в восточной части населенного пункта (площадь территории - 108  га).

5. Территория земель промышленности и общественно-деловой застройки между пос. Новоселье и дер. Пески к востоку от Красносельского шоссе (площадь территории - 266 га).

6. Территория земель промышленности и сельского кладбища к северу от проектных границ пос. Аннино и дер. Пески (площадь территории - 63 га).

7. Территория жилой зоны на землях сельскохозяйственного назначения к северу от проектной границы дер. Рюмки (площадь территории - 25 га).

8. Территория дер. Рюмки в проектных границах к западу и востоку от существующей застройки (площадь территории - 45 га).

9. Территория жилой зоны в западной и северной частях дер. Иннолово в проектных границах (площадь территории - 74 га).

10. Территория жилой зоны на землях сельскохозяйственного назначения к юго-востоку от проектной границы дер. Иннолово (площадь территории - 45 га).

11. Территория дер. Куттузи в проектных границах в южной части населенного пункта (площадь территории - 104 га).

12. Территория земель промышленности к юго-западу от проектной границы дер. Куттузи (площадь территории - 140 га).

13. Территория жилой зоны на землях сельскохозяйственного назначения между дер. Куттузи и Пигелево (площадь территории - 81 га).

14. Территория в проектных границах дер. Пигелево за исключением существующей застройки (площадь территории – 23 га).

15. Территория жилой и производственной зон на землях сельскохозяйственного назначения северо-западнее проектной границы дер. Пигелево (площадь территории – 23 га).

16. Территория жилой зоны на землях сельскохозяйственного назначения юго-восточнее дер. Капорское (площадь территории – 6 га).

17. Территория дер. Кемпелево в проектных границах в юго-восточной части населенного пункта (площадь территории – 19 га).

18. Территория дер. Алакюля в проектных границах, за исключением существующей застройки (площадь территории – 22 га).

19. Территория жилой зоны на землях сельскохозяйственного назначения севернее границ дер. Рапполово и Тиммолово (площадь территории – 102 га).

Общая площадь территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке, составит 1253 га.

Решения о подготовке документации по планировке территории Аннинского сельского поселения принимаются органами местного самоуправления.

# XI Основные технико-экономические показатели

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2009 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения | га | 6157 | 6157 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
|  | Земель лесного фонда | -«- | 687 | 687 |
|  | Земель природоохранного назначения | -«- | - | 258 |
|  | Земель водного фонда | -«- | 43 | 43 |
|  | Земель сельскохозяйственного назначения (включая угодья, жилые зоны, зоны специального назначения) | -«- | 4652 | 3110 |
|  | Земель промышленности, энергетики | -«- | 23 | 328 |
|  | Земель обороны и безопасности | -«- | 18 | 18 |
|  | Земель запаса | -«- | 46 | 6 |
|  | Земель транспорта | -«- | 35 | 157 |
|  | Земель населенных пунктов | -«- | 653 | 1550 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га/% |  | 854/100 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | многоэтажная застройка | -«- |  | 228/27 |
|  | малоэтажная застройка | -«- |  | 26/3 |
|  | с преобладанием индивидуальной застройки | -«- |  | 600/70 |
|  | Общественно-деловых зон | га |  | 59 |
|  | Производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | -«- |  | 75 |
|  | Рекреационных зон | -«- |  | 172 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | тыс.чел. | 7,001 | 70,0 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс.чел/% | 0,854/12,2 | 11,2/16 |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс.чел/% | 4,74/67,7 | 44,45/63,5 |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс.чел/% | 1,407/20,1 | 14,35/20,5 |
| 2.3 | Численность занятого населения: | тыс.чел. | 4,9/69,7 | 45,85/65,5 |
|  | в материальной сфере поселения | тыс.чел/% | 0,938/13.4 | 15,7/22,4 |
|  | в обслуживающей сфере поселения | тыс.чел/% | 0266/3,8 | 13,0/18,7 |
|  | на предприятиях области и Санкт-Петербурга | тыс.чел/% | 2,21/31,5 | 3,0/4.4 |
|  | незанятое население | тыс.чел. | 1,47/21,0 | 14,0/20.0 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего | тыс.кв.м о.п. | 134,6 | 2380 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в многоэтажной застройке | тыс.кв.м /% |  | 1530,61 |
|  | в малоэтажной застройке | тыс.кв.м /% |  | 69,39 |
|  | с преобладанием индивидуальной застройки | тыс.кв.м /% |  | 780 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир и домов | кв.м/чел. | 15 | 34 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения – всего/1000 чел. | мест |  | 2540/35 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения – всего/1000 чел. | мест |  | 8050/115 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся |  | по заданию на проектирование |
| 4.4 | Больницы – всего/1000 чел. | коек |  | 350/5 |
| 4.5 | Поликлиники – всего/1000 чел. | посещений в смену |  | 2069/16 |
| 4.6 | Станции скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 на 10 тыс.чел. в пределах зоны 15-минутнй доступности на спец. автомобиле |  | 7 |
| 4.7 | Магазины – всего/1000 чел. | кв.м торг.пл. |  | 21000/300 |
| 4.8 | Предприятия общественного питания – всего/1000 чел. | место |  | 2800/40 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания – всего/1000 чел. | Рабочее место |  | 490/7 |
| 4.10 | Помещения для культурно-массовой работы – всего/1000 чел. | кв.м пл. пола |  | 1400/20 |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения, территория – всего/1000 чел. | га |  | 49 |
| 4.12 | Жилищно-эксплуатационные организации, объект | 1 объект на 70 тыс.чел. |  | 1 |
| 4.13 | Пожарные депо, объект | 1 объект на 35 тыс.чел. |  | 2 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобус, маршрутное такси) | км |  | 42,9 |
| 5.2 | Общая протяженность сети дорог (местного значения) | км |  | 143,6 |
| 5.3 | Плотность сети дорог (местного значения) | км/кв.км |  | 12,7 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | тыс.м3/сут |  | 32,13 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- |  | 23,21 |
|  | на производственные нужды | -«- |  | 2,4 |
| 6.2 | Водоотведение | тыс.м3/сут |  | 26,77 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | -«- |  | 23,21 |
|  | производственные сточные воды | -«- |  | 2,4 |
| 6.3 | Электроснабжение | млн кВт-час/год |  | 151,9 |
| 6.4 | Теплоснабжение | млн Гкал/год |  | 3,4 |
| 6.5 | Газоснабжение | млн м3/год |  | 269,6 |
| 6.6 | связь | км |  |  |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории, строительство закрытых и открытых водостоков ливневой канализации | км |  | 25,2 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории, объем бытовых отходов в жилом фонде | тыс.м3/год |  | 203 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 3,6 | 23 |